建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年生产30万平米特种玻璃建设项目

建设单位（盖章）：鼎城区灌溪镇瑭桥泰达玻璃经营部

编制日期：        2021.04

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产30万平米特种玻璃建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-430700-04-01-369560 |
| 建设单位联系人 | 阙洪 | 联系方式 | 13787875639 |
| 建设地点 | 湖南省常德市鼎城区灌溪镇岗市村九组 |
| 地理坐标 | （111度37分4.06960秒，29度41分50.05696秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3042 特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 57玻璃制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常德高新区科技和产业发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 6.25% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是：该项目于2016年12月建成并正常投产，至今未进行环境影响评价。根据（环政法函［2018］31号）文件，“未批先建”违法行为二年之内未被发现的，不再给予行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2614m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目位于常德高新技术产业开发区灌溪镇片区，常德高新技术产业园区前身为2005年成立的常德鼎城经开区，2012年升级为省级高新区。2013年8月，省科技厅与常德市开展科技工作会商，明确提出启动国家级高新区的创建工作并于2017年2月13日，国务院以国函[2017]18号文件同意批复常德高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区，定名为常德高新技术产业开发区，规划面积为3.78平方公里，实行现行的国家高新技术产业开发区的政策。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 湖南省环境保护科学研究院于2015年5月编制完成了《湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书》，并取得批复（湘环评函[2015]79号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书》符合性分析： 环评报告书中确定了灌溪片区企业引进的准入行业、条件： 1）鼓励类：机械装备制造：高端设备制造、机械加工中的物理冷加工《表面处理中含有电镀、大面积酸化、磷化等工艺的除外）、电子和电工机械专用设备制造。 电子信息：电子终端产品装配、新型显示器件和电子材料。 建材：积极发展蒸压加气混凝土、煤矸石烧结空心砖、石膏砌块等工业利废新型墙体材料，页岩多孔砖、灰砂砖非黏土类新型培材和轻质石膏板等功能性新型墙材；拼装式木地板、护墙板、实木和拼花门板、线条等建筑装饰板材精加工产品。 基础设施项目：供水、供热、供气、污水管网等：仓储物流业：一类用地鼓励引入企业技术研发机构、环境科技咨询机构、无工业废水、工艺废气排放的环保型产业。 2）允许类：机械装备制造、电子信息、建材中属于《产业结构调整目录》允许类，并且符合园区上下游产业链的企业。 3）限制类：除灌溪片区现有的南方水泥公司外，禁止水泥制造企业引入，限制其他高耗能、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目；限制水排放量大以及水污染物复杂的企业。 4）禁止类：禁止不符合园区的产业定位的项目进入；禁止燃煤锅炉；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类企业入园、国家产业政策明令禁止的项目。 机械装备制造：禁止大规模的电镀、磷化、散化等表面处理工艺。 建材：立波尔窑、湿法窑、平拉工艺平板玻璃等落后的生产工艺装备及产品。 电子信息：印刷电路板制造、液晶显示屏生产项目，集成电路和半导休器件前工序生产等落后工艺。 本项目为特种玻璃生产，原料玻璃为外购，不属于平板玻璃的生产，不在鼓励类、限制类和禁止类中，属于允许类。 2、与规划环评批复（湘环评函[2015]79号）的符合性分析 准入条件：a：符合国家产规章与产业政策，要求入园企业满足《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《产业结构调整目录（2019年）》要求，严格禁止引进以下国家明文规定的禁止项目，包括《产业结构调整目录（2019年）》制定的淘汰类和限值类；国务院批准《工商投资领域制止重复建设目录(第一批)》内容范围项目； b：符合相关行业规划要求。电子信息业符合《电子信息制造业“十二五”发展规划》，新型建材产业符合《建材工业“十二五”发展规划》，机械装备制造符合《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》； c：符合园区产业规划。所入园企业必须满足调扩区各个片区产业定位以及《国民经济行业分类》（2019年修订版）要求，不符合产业定位禁止入内； d：符合规划的用地性质要求。引入企业的类型要符合调扩区各个片区用地规划，一类工业用地禁止引入二类工业企业，二类工业用地禁止引入三类企业，[根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）将工业用地分为一类、二类和三类工业用地]； e：清洁生产要求方面。符合国家技术政策规范要求，入驻企业按照国家颁布的清洁生产标准或者参照国内先进的同类型企业进行清洁生产水平要求； f：总量控制要求。具体企业符合区域总量和园区总量要求，得到总量办申请总量指标； g：工艺设备方面。生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，禁止使用国家经贸委颁布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(第一批、第二批、第三批)内容范围的项目；《第一批严重污染(大气)环境的淘汰工艺与设备目录》内容范围的项目； h：符合当地政府政策要求。 本项目不属于《产业结构调整目录（2019年）》制定的鼓励类、淘汰类和限值类，属于允许类，项目用地性质为工业用地。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。经查询，本项目为特种玻璃制造，不属于平板玻璃制造，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，所以本项目符合国家产业政策。 2、土地利用性质及项目选址合理性分析 本项目位于湖南省常德市鼎城区临岗公路左侧岗中路口的灌溪工业园内，租赁湖南瑭桥科技发展有限公司新厂房南跨，利用现有厂房从事生产经营活动，所处地势平坦，地理位置优越，交通便利，水电等配套设施完善。根据建设单位提供不动产权证（附件3），该地块属于工业用地，项目用地性质符合。 3、环境功能区划敏感因素分析 项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，项目周边新渐河与老渐河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）三类标准，不在饮用水源保护区内，不属于敏感水域。本项目无废水直排周边水体，不会对周边水环境造成影响。 4、湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目属于7-10常德高新技术产业开发区。主导产业：湘环评〔2015〕79号：灌溪片区：机械装备制造业、新型建材业、电子信息业；湘发改函〔2016〕145号：新扩区域主要布局发展机械装备、新型建材、电子信息、生产性服务业等产业；湘政函〔2018〕116号：先进装备制造、电子信息、新材料、新型建材及传统工业升级等；六部委公告2018年第4号：设备制造、非金属矿制品。 ①空间布局约束 （1.1.1）灌溪片区：将东部兴工东路以南的小块居住用地调整为仓储物流用地，兴工东路以南、临浦灌大道的中小幼用地调到开发区外。工业用地与周边非工业用地之间设置绿化隔离带；除现有的南方水泥企业外，不再布置三类工业用地，南方水泥企业不再扩大规模。建材产业园不得引进气型污染物排放量大的建材生产企业。气型污染较重的喷涂工艺等不得布置在本片区新渐河以东的装备制造产业园内，新渐河以东的现有企业也仅维持现状，不再扩建。严格限制水型污染企业引进。 本项目选址位于新渐河以东，项目维持现状，不进行扩建，符合空间布局约束。 ②污染物排放管控 （2.1）废水：完善高新区环保公建基础设施建设，园区污废水经高新区污水处理厂处理后排入老渐河，最终排入柳叶湖；雨水排入雨水管网，最终排入新、老渐河。 （2.2）废气：（2.2.1）鼓励企业加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，在达标排放的前提下进一步减少工艺废气的无组织排放。（2.2.2）园区内相关行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放标准限值（第一批）的公告》中的要求。（2.2.3）强化源头管控和末端治理，加快推进工业涂装等行业企业VOCs治理，确保达标排放 （2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量，加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。对企业产生的危险废物严格按国家有关规定要求综合利用或交由有资质的单位收集妥善处置，严防二次污染。 项目主要能源为电能，无锅炉的使用，无锅炉废气产生。中空玻璃的生产会产生少量非甲烷总烃气体，经过中空分子筛的吸附，挥发量极少，可以达标排放。生产过程中无生产废水的直排，不会对周边水体造成影响。建设单位产生的工业固废可交由厂家回收，生活垃圾交由环卫部门清运，危险废物设置危废暂存间，收集后交由厂家回收或有资质的单位收集处置。 ③环境风险防控 （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系落实《常德高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。 ④资源开发效率要求 （4.1）能源：高新区内除现有南方水泥公司外，不得建设燃煤企业及燃煤装置；禁燃区内除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。 （4.3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。 项目属于特种玻璃制造，与平板玻璃制造不同，没有工业窑炉，项目主要能源为电能，无锅炉、窑炉等高污染燃烧设施。项目生产废水主要为磨边、清洗用水，可以循环使用，可以有效减轻水资源的消耗。项目厂房为租赁厂房，不新增用地。 5、常德市“三线一单”管控要求 根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》中ZH43070320001灌溪镇经济产业布局为机械加工、建材等。管控要求： ①空间布局约束 （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 ②污染物排放管控 （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 （2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 ③环境风险防控 （3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.2）加快推进清洁能源的使用，继续淘汰高污染高能耗企业，降低酸雨及颗粒物带来的危害。 （3.3）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.4）定期评估工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 ④资源开发效率要求 （4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 （4.2）水资源 （4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。 （4.2.2）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。 （4.3）土地资源 （4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.3.2）到2020年，灌溪镇耕地保有量不低于1280.00公顷，基本农田保护面积不低于758.83公顷，建设用地总规模控制在2601.28公顷以内，城乡建设用地规模控制在2255.65公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1931.07公顷以内。 本项目位于常德高新技术产业开发区灌溪镇片区，项目租赁厂房用地为工业用地，不占用基本农田；项目生产过程中消耗能源主要为电能，不涉及锅炉、窑炉等高污染燃烧设施，无燃烧废气产生。符合常德市“三线一单”管控要求 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目选址及其周边环境 本项目选址在湖南省常德市鼎城区临岗公路左侧岗中路口的灌溪工业园内，坐标经度为：111.617151033，纬度为：29.097166942。厂房租赁湖南瑭桥科技发展有限公司厂房南跨共2614m2及西侧三间附房55m2，本项目利用此厂房进行生产建设。 项目所在厂房北跨为湖南星科液压有限公司，中间由隔板隔开。项目南临常德立欣电子科技股份有限公司。东面为办公楼，西面空地栽种树木。 2、建设内容及建设规模 本项目主要经营普通玻璃钢化，产品为钢化玻璃，同时也进行部分中空玻璃、夹胶玻璃、圆边玻璃的生产。本厂总占地面积为2614m2，建筑面积为2614m2，包括办公区、原料储存区、生产加工区（切割、磨边、清洗、钢化等工艺）、产品储存区。 项目工程内容详见表2.1。 表2.1 项目工程组成一览表 类别 工程名称 建设内容与规模 备注 主体工程 车间 总建筑面积2614m2，包含生产线、仓库、办公区等。 已建，租赁厂房，厂内分区 公用工程 排水 厂区位于园区，采用雨污分流系统 依托 给水 工业园供水管网 依托 供电 电网提供电源 依托 运输 租赁厂房自带10t单梁行车 依托 环保工程 废水 磨边、清洗工作平台废水一级沉淀池（4m*0.6m*1.5m）沉淀后循环使用。 改造 废气 / 一般固废 切割和磨边产生的边角料被原料厂家回收不外排 改造 危废 建议建设单位设置危废暂存间存放废胶桶、废机油等 改造 噪声 采取合理安排作业时间、厂区设施合理布局、降低设备噪音 改造 3、建设项目平面布置 本厂区总建筑面积为2614m2，本厂房为1间连通式厂房，根据设计布置加工区域，进行分区，本厂区东面一个出入口，进入中间为过道，东北角设置办公区，东侧主要为产品原料区与成品储存区、中空成型工艺与清洗工艺设备，厂房西侧内部设置钢化玻璃的生产线（切割机、磨边机、清洗机、钢化炉）与机房，西侧外部有休息区、圆边机、磨砂机以及沉淀池。 4、主要生产设备情况 项目主要生产设备详见表2.2。 表2.2 主要设备一览表 产品 设备名称 规格 单位 数量 产地 钢化玻璃生产 全自动数控玻璃切割 JL-CNC-4228 台 1 安徽蚌埠 CSQ系列玻璃磨边机 CSQ-8 台 1 广东佛山 螺杆式空压机 ZLS20A/8 台 1 福建厦门 电加热钢化玻璃炉 GX-QDLP2842 台 1 河南洛阳 中空玻璃 立式全自动中空玻璃板外合片平压生产线 LBW1800PB 套 1 山东济南 圆边玻璃 玻璃异形磨边机 CSQ-1312 台 1 广东佛山 5、项目产品方案 本项目产品方案见下表2.3。 表2.3 项目产品规模一览表 序号 产品名称 数量（m2/a） 单位 储运 备注 1 钢化玻璃 266000 m2/a 汽车外销 钢化炉生产 2 中空玻璃 20000 m2/a 汽车外销 中空一体机生产 3 圆边玻璃 6000 m2/a 汽车外销 异型磨边机生产 4 夹胶玻璃 8000 m2/a 汽车外销 人工灌胶 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及消耗情况详见表2.4。 表2.4 主要原辅材料一览表 序号 材料名称 单位 数量 来源 1 玻璃原片 m2/a 330000 外购 2 新型硅酮中空玻璃胶（PNXC）A组分 L/a 3800 外购 3 新型硅酮中空玻璃胶（PNXC）B组分 L/a 380 外购 4 分子筛 t/a 0.075 外购 5 丁基胶 t/a 0.2 外购 6 铝条 t/a 1.5 外购 7 玻璃夹层环保树脂 t/a 2 外购 8 金刚砂 t/a 0.4 外购 本项目主要原辅材料理化性质见表2.5。 表2.5 主要原辅材料理化性质 序号 名称 理化性质 1 新型硅酮中空玻璃胶（PNXC）A组份 本项目使用的中空玻璃胶为A、B双组份粘稠状胶体，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就会产生固化。A组份为107胶（端羟基聚二甲基硅氧烷）、纳米碳酸钙、二甲基硅油，B组份为特殊二甲基硅油、交联剂、偶联剂、催化剂。化学性质稳定，能在-4~200℃范围内保持稳定，液态时低毒，固化后无毒、可燃。 2 新型硅酮中空玻璃胶（PNXC）B组份 3 分子筛 分子筛是指具有均匀的微孔，其孔径与一般分子大小相当的一类物质。可以作高效干燥剂、选择性吸附剂、催化剂、离子交换剂等，由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸大小的孔道和空腔体系。中空玻璃分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物。 4 丁基胶 丁基胶为白色至淡灰色粘稠状胶体，无臭无味，密度为0.91，不溶于乙醇和乙醚。具有良好的化学稳定性和热稳定性，有较强的气密性和水密性，具有耐热、吸震、电绝缘性，对人体无毒副作用。丁基胶成份：10%丁基橡胶、38%聚异丁烯、12%(碳黑、树脂、钙粉)、2%为其他烃类物质。 6、供电、给排水情况 1)、供电 项目用电来源是工业园电网。 2)、给排水 给水：水源由工业园自来水管网提供。 ①生活用水 本项目定员24人，厂区提供食宿，根据《湖南省用水定额》(GB43/T388-2020)，员工按人均用水量150L/人·d计算，年工作时间300d，则本项目员工生活用水量为3.6m3/d（1080m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活废水产生量为2.88m3/d（864m3/a）。 ②生产用水 项目生产用水主要是钢化玻璃磨边、异形磨边、清洗用水，生产用水循环使用，循环用水为3.6m3（沉淀池规格：4m*0.6m*1.5m,1座），其中每日损耗量为0.4m3/d，需每天补充新鲜水，企业年生产300天，则磨边、清洗用水量为123.6m3/a。 排水：本项目采用雨、污分流制。本项目生产过程中产生的生产废水主要是清洗废水，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；厂区职工的生活废水排放系数取0.8，则生活废水排放量为2.88m3/d（864m3/a），废水经化粪池处理后排入污水管网再进入高新区污水处理厂处理；雨水排入该区域的雨水管网。 ③水平衡 项目用水、排水情况见表2.6。 表2.6 项目新鲜用水估算表 项目 用水量（m3/a） 损耗量（m3/a） 余水量（m3/a） 排水去向 生活用水 1080 216 864 高新区污水处理厂 生产用水 123.6 120 3.6 循环使用 合计 1203.6 336 867.6 / 项目水平衡见图2.1。 图2.1 项目新鲜水平衡图（m3/a） 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员24人，厂区提供食宿。年生产时间300天，工作制度为一班制，8h/班，全年生产时间为2400h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期主要污染源分析 本项目为租用已建成厂房且已运营，不存在施工期环境影响。 营运期主要污染源分析 一、生产工艺流程 本项目运营期主要产品为钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、圆边玻璃，具体工艺流程如下： 图2.2 钢化玻璃工艺流程简图 图2.3 中空玻璃工艺流程简图 图2.4 夹胶玻璃工艺流程简图 图2.5 圆边玻璃工艺流程简图 图2.6 磨砂工序 （1）生产工艺流程及产污环节简介 钢化玻璃： ①切割：根据不同客户需求，把原片玻璃切割成不同形状尺寸。由于应力集中裂片，该环节几乎不产生粉尘，主要污染物为噪声、玻璃边角料、废渣。 ②磨边：人工将切割好的玻璃运送到磨边机进行磨边处理，将玻璃锋利的边角打磨光滑。磨边工艺为湿法工艺，因采用湿法工艺，几乎不会产生粉尘，故对周边环境影响不大，该环节主要污染物为噪声、磨边废水、沉渣。 ③清洗：为了保证玻璃表面的清洁度，人工将玻璃送到清洗机进行清洗，清洗水中不添加清洗剂，清洗废水经清洗池沉淀后回用，不外排。该环节主要污染物为清洗废水、清洗池沉渣。 ④钢化：将清洗后的玻璃匀速通过钢化炉，根据玻璃厚度控制玻璃通过时间。钢化炉采用电加热，加热温度在680-720℃，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面吹空气储气罐中的加压玻璃，使之迅速均匀的冷却。当冷却至室温，就形成了高强度的钢化玻璃。 中空玻璃生产：铝条经切割和折弯加工成定尺寸的铝隔框，将分子筛罐装进入铝框中，然后将丁基热熔密封胶涂在铝框周围，接着将玻璃放在中空成型机上，经过清洗（中空生产线自带清洗循环水箱），粘在涂好丁基热熔密封胶的铝框上进行合片，再在玻璃四周打上双组份中空玻璃硅酮胶密封该过程的主要污染为非甲烷总烃、废胶桶与铝条的边角料、粉尘。 夹胶玻璃：夹胶、合片：首先将两片清洗后的玻璃固定住，形成空腔，人工将树脂胶液缓缓倒入空腔中，静置4-5分钟，在静置后，轻轻敲打玻璃，施加一定压力，尽量排除溶于胶液中的空气，逐步放平玻璃，迅速封口，加紧封口，加紧固定，再将已灌注的夹层玻璃晒干。 圆边玻璃：将切割好的玻璃放置于异形磨边机上进行磨边，此次磨边为湿法磨边，通过高压水流，冷却砂轮，磨边产生粉尘随水流冲走。异形磨边产生的磨边废水经收集后进入沉淀池循环使用。 根据建设单位提供资料，会有部分产品根据客户需求进行磨砂，磨砂机在运行过程中会产生噪声和粉尘，磨砂机自带粉尘收集系统，粉尘散发量较小。 则项目营运期产污情况如下： 废水：项目主要废水为员工的生活污水与清洗、磨边废水。 废气：主要是玻璃粉尘、中空成型过程中产生的少量非甲烷总烃及机械振动产生的地面扬尘。 噪声：项目各机械设备生产运行噪声。 一般固废：项目产生的固体废弃物主要包括项目生产过程中产生的玻璃残次品、边角料、废渣、沉淀池沉渣等一般固废和少量员工生活垃圾。 危险废物：本项目机械维修需要用到矿物油，会产生少量废矿物油与废抹布，中空玻璃生产会产生中空玻璃密封胶废胶桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业现有存在问题： 项目已建成，目前企业存在以下环境问题： 废气：切割、磨边、磨砂会产生少量玻璃粉尘，项目切割为应力切割、磨边采用湿法工艺、磨砂机自带粉尘收集系统，粉尘产生量很小。中空玻璃生产过程会产生非甲烷总烃，以无组织形式排放，由于项目厂房北跨为湖南星科液压有限公司，与本项目仅有一个不高的挡板相隔，本项目产生的无组织废气容易对周边企业造成影响，建议建设单位将厂房南跨密闭，减少无组织废气对周边企业的影响。厂区地面灰尘较大，机械工作时易产生灰尘，建议建设单位加强厂内的的清洁工作。建设单位有食堂，会产生一定油烟，但建设单位未安装油烟净化器，建议建设单位加装油烟净化器。 废水：项目生产过程中的生产废水为磨边、清洗废水以及员工的生活废水。项目设有容量为3.6m3的一级沉淀池，磨边废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，异形磨边有收集废水进入沉淀池，但地面仍有大面积磨边废水未完全收集，建议建设单位加强异形磨边废水的收集效率。清洗废水排入下水道未收集循环使用，建议建设单位将清洗用水收集后循环使用不外排。生活废水依托厂房东侧化粪池处理后排入高新区污水处理站。 噪声：项目运营期噪声主要由切割、磨边、中空成型、钢化工序的设备产生。项目采取以下治理措施：采用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声等措施减轻生产设备噪声对周边声环境的影响。但异形磨边机与磨砂机区域未密闭，噪声对周边影响较大。 固废：项目固废主要是生产过程中的玻璃废渣、玻璃边角料、残次品、沉淀池沉渣、员工生活垃圾及危险废物（废胶桶和废机油），玻璃废渣、边角料、残次品交由厂家回收；员工生活垃圾和沉淀池沉渣由环卫部门清运。项目场地未设置专门的危险废物储存场所，本环评要求企业须规范危险废物的处置方式，并在符合《危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001》（2013年修改版）要求的厂区内或开发区统一管理的场所进行临时储存工作。若在厂区内暂存，企业须设置“防风防雨防渗漏”的暂存场地，并采用密闭容器暂存危险废物，粘贴危险废物标签，并做好相应的记录，由企业定期交由厂家回收或交有危险废物处理资质的单位进行妥善处理，严防二次污染。 项目厂内现存问题一览见表2.7。 表2.7 项目厂内问题一览表 序号 厂内存在问题 整改意见 1 厂区地面灰尘较重 建议建设单位加强厂内的清洁工作 2 异型磨边机废水收集效率低 建议建设单位拓宽、加深磨边废水引流槽，加高南侧地面，提高异型磨边机废水收集工作 3 清洗废水直接流入下水道 建议建设单位将清洗用水循环使用 4 异型磨边机设备噪声较大，距离厂界较近，异形磨边区域未采取封闭措施 建议建设单位对异形磨边区域重新布局，使其远离厂界或对异形磨边区域进行封闭隔声处理 5 项目有危险废物产生，但未设置危废暂存间 建议建设单位按要求设置危废暂存间，并做好防风防雨防渗漏措施 6 厂区分区不明确，原材料与成品、固废混杂 建议建设单位合理规划厂内布局，高噪声设备远离厂界 7 项目有食堂，未安装油烟净化器 建议建设单位安装油烟净化器 8 项目中空玻璃会产生非甲烷总烃，中空玻璃生产线与北跨湖南星科液压有限公司仅有一个挡板相隔，会对周边企业造成影响 建议建设单位对厂房南跨密闭，防止生产过程对周边企业造成影响 区域环境问题： 本项目北跨厂房为湖南星科液压有限公司，根据《湖南星科液压有限公司年产3.5万件液压缸筒和活塞、3.5万套导向套建设项目环境影响报告表》显示该企业主要生产液压缸筒、活塞及导向套各3.5万件。该企业在生产过程中存在焊接与铣磨，焊接烟尘与铣磨产生的金属粉尘会对本项目造成一定影响，项目焊接烟气采用移动式焊接烟尘净化器处理，金属粉尘比重较大，多散落于设备周边，经厂房隔板隔开后对本项目影响不大；运营过程中噪声相对较大，会对本项目造成一定的影响；该企业的生产废水配备相应收集处理系统，不会对本项目造成影响；生产过程产生的废屑回收、员工的生活垃圾由环卫部门清运，危废在厂区规范暂存，对本项目影响较小。项目南侧为常德立欣电子科技股份有限公司，该公司经营范围：电子器件、电子元件、照明灯具、通讯终端设备的研发；国家法律、法规及政策允许的电子元件、变压器、电感线圈、线材及LED产品的生产、加工、销售。该公司的设备噪声经过厂房隔声与距离衰减后对本项目影响较小，生产过程基本无生产废水产生，生活废水依托园区污水管网，生产废料由厂家回收，生活垃圾交由环卫部门清运，对本项目影响较小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、环境空气质量现状及评价 本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用《常德市生态环境局关于2020年1~12月全市环境质量状况的通报》中高新区有关监测，监测数据及达标情况，如下表3.1所示。 表3.1 2020年高新区环境空气质量监测及评价结果表 污染物 年评价指标 现状浓度 (ug/m3 ) 标准值 (ug/m3) 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 41 35 117.1% 不达标 PM10 年平均质量浓度 51 70 72.9% 达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 45% 达标 O3 百分位数日平均值 138 160 86.25% 达标 CO 百分位数日平均值 1100 4000 27.5% 达标 从表3.1中可以看出，项目所在区域的SO2、NO2、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求。PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，超标原因主要为扬尘和机动车。项目为不达标区。随着《常德市大气污染防治若干规定》于2021年1月1日实施，常德市大气环境质量状况将会得到进一步改善。 由于项目有中空成型工艺，会产生少量的非甲烷总烃产生，为了解项目所在地的非甲烷总烃排放情况，故对其进行了补充监测。 监测因子：非甲烷总烃。 监测点位：项目厂界上、下风向。 监测频率：3次/天*7天。 执行标准：《大气污染物综合排放标准详解》1996年出版，非甲烷总烃环境浓度为2.0mg/m3。 监测结果见表3.2。 表3.2 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 时间 点位 频次 标准值 是否达标 第一次 第二次 第三次 均值 2020年7月20 项目上风向 0.80 0.81 0.86 0.82 2.0 是 项目下风向 0.88 0.98 0.91 0.92 2.0 是 2020年7月21 项目上风向 0.62 0.66 0.52 0.60 2.0 是 项目下风向 0.74 0.86 0.91 0.84 2.0 是 2020年7月22 项目上风向 0.78 0.74 0.81 0.78 2.0 是 项目下风向 0.84 0.86 0.98 0.89 2.0 是 2020年7月23 项目上风向 0.56 0.64 0.71 0.64 2.0 是 项目下风向 0.85 0.77 0.75 0.79 2.0 是 2020年7月24 项目上风向 0.77 0.73 0.77 0.76 2.0 是 项目下风向 0.82 1.00 0.88 0.90 2.0 是 2020年7月25 项目上风向 0.75 0.70 0.75 0.73 2.0 是 项目下风向 0.84 0.77 0.91 0.84 2.0 是 2020年7月26 项目上风向 0.62 0.58 0.74 0.65 2.0 是 项目下风向 0.85 0.86 0.79 0.83 2.0 是 备注 质量标准按照《大气污染物综合排放标准详解》1996年出版中“考虑到我国多数地区的实测值，‘非甲烷总烃’的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2.0mg/m3作为计算依据。” 从上表可知，项目所在地环境空气中非甲烷浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》（1996年版）环境空气质量标准。 二、地表水环境质量现状及评价 本评价引用了《常德高新技术产业开发区污水处理厂及配套建设工程项目竣工环境保护验收监测报告书》中2019年4月28日~29日，湖南德环检测中心对常德高新技术产业开发区污水处理厂及配套建设工程进行的验收监测。由于生产废水回用于厂区，无外排，只有生活废水排放至高新区污水处理厂，经处理达标后排放至老渐河，因此，本次数据引用具有代表性。监测结果见表3.3。 表3.3 地表水监测结果 mg/L 项目 数值 时间 2019年4月28日 2019年4月29日 标准限值 是否达标 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# pH 值(无量纲） 7.41 7.42 7.32 7.39 7.44 7.38 7.45 7.42 6-9 是 BOD5 3.9 3.8 3.5 3.6 3.8 3.7 3.5 3.5 ≤4 是 氨氮 0.085 0.115 0.104 0.100 0.091 0.109 0.117 0.110 ≤1.0 是 悬浮物 13 9 10 12 9 12 10 15 - 是 CODCr 15 16 13 14 16 16 14 15 ≤20 是 粪大肠菌群（个/升） 5.0× 102 4.9× 102 8.0× 102 8.0× 102 8.0× 102 3.3× 103 7.0× 102 1.3× 103 ≤ 104 是 由表3.3可知，入老渐河排污口上游、下游地表水监测项目符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准，说明污水处理厂排污口建设后老渐河水质未发生重大变化，能达到功能区要求；花山河入沾天湖闸口上游、下游水质经监测符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002的III类标准，说明尾水经老渐河流入花山河至沾天湖，对区域水系水质没有不良影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于常德高新技术产业开发区内，项目周边500m范围内有居民居住。 表3.4 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离 环境功能区 X Y 环境空气保护目标 -38 +48 岗市 居民 NW 55m 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及修改单）二级标准 -58 0 岗市 W 58m -48 -38 岗市 SW 55m -400 -330 徐家湾 SW 500m 0 -290 老岗市 S 300m 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 污水：本项目为现有厂房，无土建工程建设，没有施工期废水产生。 营运期生产过程中产生的生产废水经厂区沉淀池回用厂区不外排，生活废水依托项目东侧办公楼旁化粪池处理后排入高新区污水处理厂，本项目执行高新区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准中较严值，见表3.5。 表3.5 高新区污水处理厂进水标准 单位：mg/L 项目 pH BOD5 CODcr SS NH3-N 高新区污水处理厂进水水质 — 200 500 300 30 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 6~9 300 500 400 — 本项目执行标准 6~9 200 500 300 30 2、噪声排放标准 营运期西北侧居民点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东、西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准见表3.6。 表3.6 噪声排放标准 dB（A） 厂界方位 类别 昼间 夜间 标准 东、南、西、北厂界 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3、大气污染物排放标准 本项目生产过程中排放的少量有机废气（以非甲烷总烃计）厂界参照天津市地方标准DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中VOCs无组织排放标准，厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度监控限值标准。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准见表3.7。 表3.7 废气执行标准限值表 非甲烷总烃 标准 标准值 厂界参照天津市地方标准DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5中VOCs无组织排放标准 2.0mg/m3 厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值 10mg/m3 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值 1.0mg/m3 厨房油烟 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模排放标准最高允许排放浓度限值 2.0mg/m3 4、固体废物控制标准 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填场污染标准》（GB16889-2008）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量指标如下： （1）水污染物总量控制指标 本项目生产废水回用厂区循环使用，生活废水依托办公楼东侧化粪池收集处理后排入高新区污水处理厂，根据第四章节分析，本项目生活废水污染物CODCr排放量为50*864*10-6=0.0432t/a，氨氮排放量为8*864*10-6=0.006912t/a。 （2）大气污染物总量控制指标 根据本项目工程分析，本评价建议大气的总量控制指标为：非甲烷总烃：0.04068t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用租赁厂房，不涉及土建工程。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 1.1废气污染物产排情况 项目大气污染物为切割、磨边、磨砂产生的少量粉尘，设备工作时产生的地面扬尘，中空成型封胶工序产生的有机废气，主要成分为烃类，以非甲烷总烃计以及食堂油烟。 1)粉尘 项目在钢化玻璃生产过程中切割工序为应力集中裂片，几乎不产生粉尘；磨边采用湿法磨边，产生的粉尘颗粒物随水流冲走，磨砂机自带粉尘收集系统，粉尘产生量小，无法定量分析。且整个过程皆在厂房内进行，故对周边大气环境影响不大。 为了解建设单位颗粒物对周边环境造成的影响，本项目委托湖南德环检测中心在正常生产工况下于2021年4月9日~4月11日对项目厂界进行了监测，监测结果见表4.1.1。 表4.1.1 厂界颗粒物监测结果 mg/m3 点位 监测结果 标准值 是否达标 2021.4.9~2021.4.11 厂界上风向 0.117~0.133 1.0 是 厂界下风向 0.217~0.267 1.0 是 备注 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值 根据检测结果，项目厂界颗粒物可达标排放。 2)地面扬尘 建设单位地面灰尘较多，厂内机械设备工作时不可避免会产生扬尘，本环评建议建设单位加强厂内卫生，减少地面扬尘的产生。 3)食堂油烟 油烟烟气量计算，按每天24人计，每人每日消耗动植物油以0.04kg计，年工作时间按300天，每天约4小时计，年消耗食用油0.288t/a，在烹饪时按挥发损失约2.84%，则厨房油烟废气产生量约为0.00818t/a，0.0068kg/h。建设单位现未安装油烟净化器，建议建设单位加装油烟净化器。油烟净化器收集效率按90%，处理效率按75%，风量按2000m3/h计，则项目排放油烟浓度为:0.0068*106*0.9*(1-0.75)/2000=0.765mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0标准。 4)中空成型封胶工序有机废气 本项目中空玻璃生产过程中采用双组份新型硅酮中空玻璃胶（PNXC），共约4.484t/a，丁基胶用量为0.4t/a。所用中空玻璃胶在常温常压条件下自然固化。固化过程中会产生微量的有机废气（如硅烷等），以非甲烷总烃计，充入玻璃中的分子筛干燥剂可物理吸附一部分，其散发量极小。由《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）可知硅酮类密封胶热失重量≤6%，《中空玻璃用丁基胶热熔密封胶》（JC/T914-2003）中规定，丁基胶固化损失量为≤0.5%，则项目非甲烷总烃最大产生量约为0.271t/a，产生速率为0.113kg/h（中空成型封胶按8h/d计算），经中空玻璃专用分子筛干燥剂物理吸附后，去除率达85%，散发量为0.04068t/a（0.01695kg/h）。 为进一步调查项目非甲烷总烃排放达标情况，本项目委托湖南德环检测中心在正常生产工况下对项目中空成型工序产生的非甲烷总烃进行监测，监测结果如下： ①监测点位 项目厂界内一个、上风向厂界和下风向厂界。 ②检测项目、时间与频率 检测项目：非甲烷总烃； 检测时间：2020年7月20日~2020年7月21日 监测频率：3次/天 ③监测结果见表4.1.2 表4.1.2 非甲烷总烃监测结果 mg/m3 项目 时间 2020.7.20 2020.7.21 执行标准 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 厂界外上风向 0.80 0.81 0.86 0.62 0.66 0.52 2.0 厂界内 1.46 1.13 1.17 1.08 1.02 1.05 10 厂界外下风向 0.88 0.98 0.91 0.74 0.86 0.91 2.0 根据检测结果显示，项目厂界外无组织排放最大值为0.98mg/m3，能够满足天津市地方标准DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中VOCs无组织排放标准2.0mg/m3。厂内非甲烷总烃无组织排放最大值为1.46mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中无组织排放浓度监控限值标准10mg/m3。 本次环评建议建设单位加强车间的通风换气，将车间内有机气体及时排出，降低有机废气的浓度，减少对车间生产工人的影响。 1.2大气污染源监测计划 大气污染源监测计划见表4.2。 表4.2 大气污染源监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 油烟净化器出口 食堂油烟 每年一次 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模排放标准最高允许排放浓度限值 厂界 非甲烷总烃 每年一次 厂界参照天津市地方标准DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5中VOCs无组织排放标准 厂内 非甲烷总烃 每年一次 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中无组织排放浓度监控限值标准 厂界 颗粒物 每年一次 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准限值 1.3大气可行性分析 根据《挥发性有机物无组织综合排放控制标准》（GB37822—2019）“10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%，对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。”参考《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》中规定，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目非甲烷总烃排放速率为0.01695kg/h，由《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）可知硅酮类密封胶热失重量≤6%，《中空玻璃用丁基胶热熔密封胶》（JC/T914-2003）中规定，丁基胶固化损失量为≤0.5%，故本项目原辅材料VOCS含量低于10%，综上本项目可不配备处理设施，且根据监测结果，项目厂界及厂内废气均达标排放。项目存在食堂，会产生食堂油烟，本项目建议建设单位加装油烟净化器，可使油烟达标排放。故本项目环境空气影响可接受。 2 废水 2.1废水产排污情况 生活污水 本项目定员24人，根据《湖南省用水定额》(GB43/T388-2020)，员工按人均用水量150L/人·d计算，年工作时间300d，则本项目员工生活用水量为3.6m3/d（1080m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活废水产生量为2.88m3/d（864m3/a）。员工生活废水依托项目东侧化粪池。 表4.3.1 生活废水产排污情况 单位mg/L 水质指标 CODCr BOD5 SS 氨氮 产生浓度 250 120 150 30 化粪池去除率 15% 9% 30% 3% 排出浓度 212.5 109.2 105 29.1 排放量kg/a 183.6 94.35 90.72 25.14 生产废水 项目生产用水主要是钢化玻璃磨边、异形磨边、清洗用水，钢化玻璃磨边产生废水收集后进入沉淀池循环使用。异形磨边产生废水经收集后进入沉淀池循环使用，但根据现场踏勘，异形磨边区地面仍存留较大面积磨边废水，建议建设单位加强异形磨边废水的收集效率。清洗用水现直接排放进入下水道，建议建设单位收集清洗用水循环使用。为了解建设单位生产废水水质情况，本项目对其沉淀池循环水进行了监测，监测结果见下表4.3.2： 表4.3.2 沉淀池水质 项目 监测结果 标准值 是否达标 2021.4.9 2021.4.10 化学需氧量 18~23 19~22 500 是 SS 12~13 12~13 300 是 氨氮 0.753~0.778 0.789~0.803 30 是 石油类 0.17~0.19 0.18~0.19 / / 备注 执行高新区污水处理厂进水水质标准限值 综上，本项目生产废水可循环使用不外排，定期补充新鲜水，符合环保要求，对环境影响较小。 2.2废水影响分析 高新区污水处理厂位于湖南省常德市鼎城区灌溪镇汤家坪村六组，位于本项目东南侧630m处，该污水处理厂于2019年委托湖南德环检测中心编制了验收监测报告书且验收合格。现将《常德高新技术产业开发区污水处理厂及配套建设工程项目竣工环境保护验收监测报告书》内有关内容摘录如下：污水处理厂近期建设规模2.0×104 m3/d，远期扩至5.0×104 m3/d，总规划用地113.16亩，进水水质标准分别为：CODcr500mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L，出水水质标准为：CODcr50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、氨氮5（8）mg/L。本项目排放的污染物属于处理厂处理范围且不涉及到有毒有害的物质，也不存在冲击负荷排放，建设项目污水最大排放量为867.6m3/a，进入污水管网最大日排放量为2.88m3/d，本项目废水量占污水处理厂规模的0.0144%；本项目废水的排放浓度分别为：CODCr212.5mg/L、BOD5109.2mg/L、SS105mg/L、氨氮29.1mg/L，各污染物浓度均能够满足高新区污水处理厂进水水质，综上述分析，本项目进高新区污水处理厂可行。 2.3可行性分析 生活污水依托项目东侧化粪池处理后进入高新区污水处理站，生产废水收集后循环使用不外排，不会对周边水环境造成影响。故本项目废水处置可行。 3 噪声 3.1噪声排放情况 项目噪声源主要由切割、磨边、中空成型、钢化工序的设备产生。项目选用低噪设备，设备运行时产生噪声约为70~80dB（A），生产车间通过隔声与距离衰减等措施降低噪声对厂界的影响。 为了解项目噪声情况，本环评对项目厂界进行了现状监测，监测结果见表4.4。 表4.4 噪声监测结果 单位：dB(A) 时间 东 南 西 北 标准值 2020.07.20 昼 57.1 55.3 53.4 59.0 65 夜 47.8 42.6 44.3 51.2 55 2020.07.21 昼 57.1 55.9 54.5 58.9 65 夜 48.5 45.6 43.5 51.1 55 备注 项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3.2噪声影响分析 本项目位于常德市高新技术产业开发区内，项目周边50m范围内无居民点，根据噪声现状监测结果可知本项目在采取相应的隔声、减震措施后，对周边声环境影响较小。根据现场踏勘，项目异型磨边机与磨砂机所在区域未密闭，为防止异型磨边机与磨砂机异常工作时噪声超标，本环评建议建设单位对此区域进行密闭。 3.3噪声监测计划 本项目噪声监测计划见表4.5。 表4.5 噪声监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 厂界 连续等效A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4 固废 4.1固废 项目产生的固体废弃物主要包括项目生产过程中产生的玻璃残次品、边角料、废渣、沉淀池沉渣等一般固废、危险废物和员工少量生活垃圾。 ①生活垃圾 全厂员工24人，垃圾产生系数按0.5kg/人·d计算，全年生产300天，则生活垃圾产生量为3.6t/a。 ②一般固废 根据《排污系数手册—工业污染源》各类型玻璃工业固体废物产污系数计算可得出工业固体废物产生量共155.96t/a。铝条边角料与铝条粉尘产生量约为用量的1%，则边角料与铝条粉尘为0.015t/a，夹胶环保树脂废桶年产生量80个，每个废桶（含残留树脂）按3kg核算，则废桶产生量为240kg/a。生产原料其他废弃包装（危废除外）产生量约为20kg/a，沉淀池沉渣约为清洗用水的5%，清洗用水为123.6t/a，则沉淀池沉渣为6.18t/a。 4.2危险废物 项目生产中空玻璃会产生废胶桶。中空玻璃胶年耗量共4180L/a，按95L/桶，每个废胶桶（含残留废胶）桶质量按6kg核算，则废胶桶产生量为264kg/a。项目生产期间设备维护产生的废机油、抹布约为30kg/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》本项目中空玻璃硅酮密封胶及废机油为危废，具体见表4.6.1危险废物名录及4.6.2危险废物豁免管理清单。 表4.6.1 危险废物名录 废物类别 行业来源 废物代码 危险废物 危险特性 HW08 废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 T，I HW13 有机树脂类废物 非特定行业 900-014-13 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂） T 表4.6.2 危险废物豁免管理清单 废物类别/代码 危险废物 豁免环节 豁免条件 豁免内容 900-041-49 废弃的含油抹布，劳保用品 全部环节 未分类收集 全过程不按危险废物管理 具体固废与危废产物产生情况汇总见表4.6.3。 表4.6.3 固废与危废产生情况 序号 污染物 产生工序 产生量 废物类别 排放去向 整改要求 1 边角料、废渣、玻璃粉尘 切割、磨边 共155.96t/a 一般固废 交由厂家回收 / 2 残次品 成品 一般固废 / 3 铝条边角料、铝条粉尘 中空成型 0.03t/a 一般固废 交由厂家回收 / 4 环保树脂废桶 夹胶工序 0.24t/a 一般固废 交由厂家回收 / 5 废弃包装 所有工序 0.02t/a 一般固废 外售 / 6 沉淀池沉渣 清洗、磨边 6.18t/a 一般固废 环卫部门清运 / 7 废胶桶 中空成型 0.264t/a 危险废物 厂内堆放，厂家回收或有处理资质的单位处理 设置危废暂存间，定期交由厂家回收或有资质的单位进行处理。 废机油、抹布 设备维护 0.03t/a 危险废物 厂内堆放 8 生活垃圾 员工办公生活 3.6t/a 一般固废 环卫部门统一清运 / 项目生活垃圾与沉淀池沉渣交由环卫部门清运，生产过程中产生的一般工业固废交给厂家回收，危废设置危废暂存间，定期交由厂家回收或有资质的单位进行处理。综上本项目固体废物均妥善处理，不会对周边环境产生不利影响。 地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）与《环境影响评价导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目可不开展地下水和土壤评价。 生态 本项目位于常德高新技术产业园区内，周边无生态环境保护目标。 环境风险 7.1风险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，本项目生产原料和产品均不属于该标准中物质。因此，本项目的环境风险物质主要为废机油约为30kg/a。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见下表4.7。 表4.7 风险判定 序号 物质名称 CAS号 临界量（吨） 1 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等） / 2500 建设项目废机油最大暂存量为30kg/a，项目Q值为0.000012，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C环境风险潜势判别要求，当Q＜1时，相关行业及生产工艺M4，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析见表4.8。 表4.8 环境风险简单分析 建设项目名称 瑭桥泰达钢化玻璃厂年生产30万平米特种玻璃建设项目 建设地点 （湖南）省 （常德）市 鼎城区 灌溪镇工业园 地理坐标 经度 111.617151033 纬度 29.097166942 主要危险物质以及分布 项目主要危险物质为矿物油，因生产过程中机械设备需要保养用到矿物油。废矿物油主要分布在车间的危险废物暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 易燃，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。燃烧产生的烟气会污染大气环境，泄漏可能会影响水环境。 风险防范措施要求 （1）泄漏防范措施 ①严格执行安全规程和制度。 ②对矿物油贮存容器，应有定期检查泄漏制度，发现泄漏及时处理。（可在易泄漏的部位布设标示进行提示）。 ③危废暂存间门口内侧设立围堰。矿物油贮存容器放置于不锈钢托盘内，并设置收集沟和收集井。 （2）爆炸以及火灾事故防范措施 为了防止火灾事故及爆炸，首先就要避免高温和火源接触。只要不具备这个必要条件，就不会发生着火事故。为此必须做到： ①禁止在危废暂存间或车间内动火。车间作业区需有严格的火源管理制度。 ②车间要有齐全的防火措施。火势不是很大时，必要时应采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。控制火势蔓延。根据起火原因及时切断火源，必须对燃烧强度进行控制，先消灭外围火灾，如地面火灾、建筑火灾等。然后集中力量，控制主要火源。根据火灾位置及火势情况，确定主攻方向。应选择正确的灭火剂和灭火方法（干粉灭火器或者消防干砂）。当火势被控制以后，仍要派人监护，清理现场，消灭余火。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/ |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 采用低VOCs原料、加强车间内通风、辅料中的分子筛具有一定的吸附作用 | 厂界参照天津市地方标准DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中VOCs无组织排放标准，厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放浓度监控限值标准 |
| 地表水环境 | 化粪池 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 执行高新区污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准中较严值 |
| 声环境 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 一般固废 | 项目生产过程中产生的玻璃废弃物交由厂家回收，废弃包装外售，沉淀池污泥及生活垃圾交由环卫部门清运 |
| 危险废物 | 本项目设置危废暂存间，用于贮存废胶桶及废矿物油。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间场地均硬化处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 为了防止事故的发生，需要做到：防渗、防漏、防火、防爆。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目建设符合国家和湖南省产业政策要求，建设用地为工业用地，规划选址符合常德高新技术产业园总体规划及土地利用规划。本项目实施后产生的废气可实现达标排放，废水循环使用不外排，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，针对可能的环境风险采取必要的事故防范措施和应急措施，预计不会对环境产生明显不利影响。综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.04068t/a | / | 0.04068t/a | +0.04068t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.00818t/a | / | 0.00818t/a | +0.00818t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.1836t/a | / | 0.1836t/a | +0.1836t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.02514t/a | / | 0.02514t/a | +0.02514t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.6t/a | / | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 玻璃固废 | / | / | / | 155.96t/a | / | 155.96t/a | +155.96t/a |
|  | 铝条边角料、铝条粉尘 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废弃包装 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 环保树脂废桶 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 6.18t/a | / | 6.18t/a | +6.18t/a |
| 危险废物 | 废机油、抹布 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 0.264t/a | / | 0.264t/a | +0.264t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①