报批稿

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：常德高铁站站前工程取土场项目

建设单位（盖章）：中铁三局集团有限公司

编制日期：     2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 常德高铁站站前工程取土场项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 李小林 | 联系方式 | 17363657777 |
| 建设地点 | 湖南 省 常德市 市 高新技术产业开发 区 灌溪镇 乡（街道） 铁山村 （具体地址） |
| 地理坐标 | （111 度35分52.323秒，29度7 分39.515 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业101、土砂石开采，其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 62351.32 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《常德高新技术产业开发区控制性详细规划》 审批机关：湖南省人民政府 审批文件及文号：湘政函[2018]116号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书》（2015编制） 审查机关：湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅） 审查文件及文号：《湖南省环境保护厅关于湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2015]79号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 常德高新技术产业开发区主导产业如下： （1）湘环评函〔2015〕79号： 石板滩片区：电子信息产业、生产性服务业； 灌溪片区：机械装备制造业、新型建材业、电子信息业。 （2）湘发改函〔2016〕145号：新扩区域主要布局发展机械装备、新型建材、电子信息、生产性服务业等产业； （3）湘政函〔2018〕116号：先进装备制造、电子信息、新材料、新型建材及传统工业升级等； （4）六部委公告2018年第4号：设备制造、非金属矿制品。 根据湘环评函〔2015〕79号，灌溪片区规划范围东至老渐河，西至白堤路，南至太阳大道，北至石常铁路。本项目选址于常德高新技术产业开发区的灌溪片区，为常益长高铁常德站北广场建设配套设置的临时取土场，取土用于常德站站前广场施工填筑之用，与常德高新技术产业开发区灌溪片区主导产业新型建材业相符合。 规划环境影响评价符合性分析 根据《湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书》可知，高新区产业政策为：“（1）鼓励类：机械装备制造：高端设备制造、机械加工中的物理冷加工（表面处理中含有电镀、大面积酸化、磷化等工艺的除外）、电子和电工机械专用设备制造，电子信息：电子终端产品装配、新型显示器件和电子材料；建材：积极发展蒸压加气混凝土、煤矸石烧结空心砖、石膏砌块等工业利废新型墙体材料，页岩多孔砖、灰砂砖非黏土类新型墙材和轻质石膏板等功能性新型墙材；拼装式木地板、护墙板、实木和拼花门板、线条等建筑装饰板材精加工产品。（2）允许类：机械装备制造、电子信息、建材中属于《产业结构调整目录（2011年）（修订本）》允许类，并且符合园区上下游产业链的企业。（3）限制类：除灌溪片区现有的南方水泥公司外，禁止水泥制造企业引入、限制其他高耗能、低效高污染以及市面上生产能力大，市场容量小的项目；限制水排放量大以及水污染物复杂的企业。（4）禁止类：禁止不符合园区的产业定位的项目进入；禁止燃煤锅炉；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；《产业结构调整指导目录（2011 年）（修订本）》中限制类和淘汰类企业入园、国家产业政策明令禁止的项目；机械装备制造：禁止大规模的电镀、磷化、酸化等表面处理工艺；建材：立波尔窑、湿法窑、平拉工艺平板玻璃等落后的生产工艺装备及产品；电子信息：印刷电路板制造、液晶显示屏生产项目，集成电路和半导体器件前工序生产等落后工艺。本项目不属于湖南常德鼎城高新技术产业园鼓励类、限制类、禁止类建设项目，项目符合国家产业政策，项目为产业园允许类建设项目。 本项目为粘土及其他土砂石开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制、淘汰、禁止类项目，属于允许类项目，为《湖南常德鼎城高新技术产业园调区扩区环境影响报告书》允许类建设项目，符合湖南常德鼎城高新技术产业园产业政策，符合湘环评函〔2015〕79号准入条件。 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策相符性分析 本项目为土砂石开采，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家相关产业政策的要求。 （2）选址合理性分析 本项目位于常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村，根据湘环评函〔2015〕79号，该区域属于常德高新区灌溪片区用地，土地现状为林地，2021年5月20日，本项目已取得常德市鼎城区林业局的林地使用批复，批复文件为常鼎林地许临[2021]022号，高新区的土地利用规划尚未包含该区域。本项目周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等需要特别保护的区域；经现场勘查，本项目用地南侧60m为杭瑞高速，有山丘阻隔，在项目取土可视范围之内无铁路、国道、省道，满足环发[2005]109号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》关于禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采的要求。项目区域交通便利，土方资源丰富，项目取土之后的运输条件可达到要求。 “三线一单”的符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20 号），本项目位于常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村，选址不在常德市生态保护红线范围之内。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据引用的环境质量现状监测数据可知，本项目所在区域大气、地表水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中消耗一定量的电和水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）中的资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目不在常德鼎城高新技术产业园环境准入负面清单中。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）中“三线一单”的相关要求。 与湖南省“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 本项目选址于常德高新区灌溪镇铁山村，处于常德高新技术产业园调区扩区规划的灌溪片区范围，常德高新技术产业开发区执行《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关规定。 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》可知，本项目所在单元为重点管控单元（管控单元编码：ZH43070320005），根据文件提出的管控要求分析符合性如下表： 表1.1-1 项目与湖南省“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 管控维度 清单中管控要求 符合性分析 结论 空间布局约束 （1）进一步优化规划布局，高新区内各功能区相对集中布置，处理好高新区内部各功能组团及高新区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，居民安置区与工业用地区间设置足够的环境防护距离。 1）灌溪片区：将东部兴工东路以南的小块居住用地调整为仓储物流用地，兴工东路以南、临浦灌大道的中小幼用地调到开发区外。工业用地与周边非工业用地之间设置绿化隔离带；除现有的南方水泥企业外，不再布置三类工业用地，南方水泥企业不再扩大规模。建材产业园不得引进气型污染物排放量大的建材生产企业。气型污染较重的喷涂工艺等不得布置在本片区新渐河以东的装备制造产业园内，新渐河以东的现有企业也仅维持现状，不再扩建。 2）石板滩片区：在工业用地与周边非工业用地之间设置绿化隔离带，电子信息与生产性服务产业园把污染物产生量大的车间尽量布置在北部区域。 （2）严格限制水型污染企业引进。 本项目位于灌溪片区范围内。项目为土砂石开采项目，属于常德站站前广场建设临时取土工程，不属于气型污染较重及水型污染企业。 符合 污染物排放管控 （1）废水：完善高新区环保公建基础设施建设，园区污废水经高新区污水处理厂处理后排入老渐河，最终排入柳叶湖；雨水排入雨水管网，最终排入新、老渐河。 （2）废气： 1）鼓励企业加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，在达标排放的前提下进一步减少工艺废气的无组织排放。 2）园区内相关行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 3）强化源头管控和末端治理，加快推进工业涂装等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量，加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率。对企业产生的危险废物严格按国家有关规定要求综合利用或交由有资质的单位收集妥善处置，严防二次污染。 废水：本项目施工人员生活污水经一体化污水处理设施处理后用于农灌。车辆冲洗废水、取土场范围内雨水经收集沉淀后用于洒水抑尘之用不外排。 废气：项目取土、土方装载、运输过程产生的扬尘经洒水抑尘处理； 固废：项目营运过程无工业固体废物产生，员工生活垃圾经垃圾桶收集后定期运送至村镇垃圾收集点由环卫部门清运处置。 符合 环境风险防控 （1）开发区应建立健全环境风险防控体系落实《常德高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。 本项目为常益长铁路配套建设的临时取土工程，服务期满后将进行覆土植被恢复工作，环境风险可防可控 符合 资源开发效率要求 （1）能源：高新区内除现有南方水泥公司外，不得建设燃煤企业及燃煤装置；禁燃区内除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。园区企业清洁能源普及率不低于90%，生活清洁能源普及率达100%。2020年综合能源消费量预测为11.18万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.026标煤/万元。2025年综合能源消费量预测为23.36万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.022标煤/万元。区域"十四五"期间综合能源消费增量为12.18万吨标煤（当量值），单位GDP能耗下降16%。无煤炭消费量。 （2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2020年，鼎城区水资源开发利用控制红线达到4.88亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和29.2%。 （3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度要求在200万元/亩以上、税收强度10万元/亩以上。 本项目取土过程车辆冲洗及降尘用水约51.18m3/d，员工生活用水0.72m3/d，用水量较小。员工食堂采用液化石油气作为燃料，未建设燃煤装置。 符合 根据上表分析，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》常德高新技术产业开发区生态环境准入管控要求。 与常德市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据湘环评函〔2015〕79号，灌溪片区规划范围东至老渐河，西至白堤路，南至太阳大道，北至石常铁路，本项目选址位于常德高新区灌溪片区内，但高新区的土地利用规划尚未包含该区域。根据《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》可知，本项目所在单元为湖南省常德市鼎城区重点管控单元（ZH43070320001），区域主体功能定位为国家级农产品主产区。根据文件提出的管控要求分析符合性如下表： 表1.1-2 项目与常德市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 管控维度 清单中管控要求 符合性分析 结论 空间布局约束 （1.1）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。 （1.2）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 （1.3）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。明确属地管理责任，实行严格管控，加大生态保护补偿力度，加强生态保护与修复，建立监测网络和监管平台。 本项目位于灌溪片区范围内。项目为土砂石开采项目，不属于涉及重金属污染物排放的项目；项目不建设锅炉及窑炉等供热设施；项目不在灌溪镇生态保护红线范围内。 符合 污染物排放管控 （2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。以保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全为出发点，以受污染耕地及拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，强化土壤污染治理和修复。 （2.2）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 项目为土砂石开采，对取土区域有一定的生态破坏，不涉及土壤污染；本项目的建设不涉及露天垃圾焚烧、烟花爆竹燃放，项目区设置小型员工食堂，不涉及经营性餐饮，无餐饮油烟污染情况 符合 环境风险防控 （3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.2）加快推进清洁能源的使用，继续淘汰高污染高能耗企业，降低酸雨及颗粒物带来的危害。 （3.3）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.4）定期评估工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 本项目为常益长铁路配套建设的临时取土工程，取土及运输过程严防扬尘污染，服务期满后将进行覆土植被恢复工作，环境风险可防可控 符合 资源开发效率要求 （4.1）能源：积极推进新能源开发利用，大力实施能源节约战略。强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整。到2020年底前，单位GDP能耗较2015年下降12%。 （4.2）水资源 （4.2.1）建立预警体系，发布预警信息，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。严格规范取水许可审批管理，全面开展农业取水许可管理。实施规模化高效节水灌溉工程，积极推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。 （4.2.2）2020年，全区万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元工业增加值用水量比2015年下降29.2%，农田灌溉水有效利用系数达到0.527。 （4.3）土地资源 （4.3.1）禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.3.2）到2020年，灌溪镇耕地保有量不低于1280.00公顷，基本农田保护面积不低于758.83公顷，建设用地总规模控制在2601.28公顷以内，城乡建设用地规模控制在2255.65公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1931.07公顷以内。 本项目取土过程车辆冲洗及降尘用水约51.18m3/d，员工生活用水0.72m3/d，用水量较小。项目取土场所在区域未占用基本农田。 符合 根据上表分析，本项目符合《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》灌溪镇生态环境准入清单要求。 本项目已取得的各项工作成果 ①2021年1月13日，中铁三局集团有限公司常益长铁路项目经理部一分部与灌溪镇铁山村第六村民小组与铁山村第七小组有关村民签订集体用地租赁协议，详见附件3. ②2021年5月20日，本项目已取得常德市鼎城区林业局的林地使用批复，批复文件为常鼎林地许临[2021]022号，详见附件2； ③湖南华邦环境科技有限公司编制的《常德高铁站站前工程临时取土场项目水土保持方案报告书》已于2021年6月22日通过了专家评审会； ④湖南三合土地规划有限责任公司编制的《常德经益阳至长沙铁路灌溪镇取土场临时用地土地复垦方案》已于2021年8月30日取得常德市自然资源和规划局的批复常自然资函[2021]7号，详见附件5。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 常德市位于湖南省西北部，沅江下游和澧水中下游，介于东经 110°29′～112°18′，北纬28°24′～30°07′，北与湖北省恩施、宜昌、荆州三地区接壤，西与张家界市相邻南、东与益阳地区毗连，境内有枝柳、石长两条铁路，其中石长铁路贯穿常德市七个区县，沟通京广、枝柳两大交通动脉。常德现辖武陵、鼎城2区，汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、安乡6县和一个县级市津市。全市面积18189.8平方公里，常住人口571.7218万，户籍人口622.5905万。 本项目选址于常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村，中心坐标为111°35′52.32305″，29°7′39.51529″。具体位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目由来 常益长高铁建设是国家和省市重点工程，是国家高速铁路网八横八纵组成的一部分，是省委、省政府向建党100周年献礼项目。 项目在建设过程中，需大量回填料回填路基。为保证项目的顺利推进，中铁三局集团有限公司常益长项目经理部经多处实地调查，选址常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村作为常益长高铁常德站北广场配套设的临时取土场。该临时取土场分为两期地块，其中西侧地块为一期，东侧地块为二期，占地范围涉及林地和沟渠。目前，中铁三局集团有限公司常益长项目经理部已办理了项目使用林地审核同意书（详见附件2），临时用地复垦方案已于2021年8月30日取得批复（详见附件5）。 工程概况 1、区域环境现状 取土场分一期和二期两大地块，占地范围内土地利用现状为林草地（61004平方米）和沟渠（1347.32平方米）。取土场二期地块西边界35m和一期地块北面30m各有一村民水塘，取土场北面和西面分布有铁山村居民，最近距离为55m，取土场南边界距离杭瑞高速约60m，有山丘阻隔。项目两地块之间为已建临时取土场，隶属于常德万达建筑工程有限公司（以下简称万达建筑）。万达建筑临时取土场已于2020年8月3日取得常德高新技术产业开发区社会事务局的环评批复（高社建[2020]12号），取土面积为19754.5m2，取土量为6万m3，取土用于常德高铁站站前工程建设之用。万达建筑临时取土场在取土场南面建有1条4m宽水泥进场道路。拟建取土场具体周边关系详见附图3。 2、项目基本概况及主要建设内容 （1）基本概况 ①项目名称：常德高铁站站前工程取土场项目； ②建设地点：常德高新区灌溪镇铁山村； ③建设单位：中铁三局集团有限公司常益长项目经理部； ④建设性质：新建； ⑤建设规模：取土量36万m3，取土仅服务于常德市常益长高铁工程，不外售； ⑥总投资：1200万元，其中环保投资200万元； ⑦占地范围：总占地面积62351.32平方米，其中一期地块占地面积29366.40平方米，二期地块占地面积32984.92平方米。 ⑧开采方式：分台阶分层开采，两期地块各设置4层台阶，每阶高差3m。 ⑨开采方法：挖掘机开采，不采取爆破作业方式； ⑩开采运输方式：渣土车运输，即挖即运，不在项目区内堆放暂存； ⑪开采时限：24个月 （2）取土场拐点坐标 根据建设单位提供的资料，拟建临时取土场拐点坐标见表1-1，拐点图见附图： 表1-1 本项目坐标拐点一览表 序号 界址点号 纵坐标（X） 横坐标（Y） 序号 界址点号 纵坐标（X） 横坐标（Y） 一期地块 1 J137 3223724.564 558341.719 30 J166 3223646.715 558528.191 2 J138 3223727.099 558344.275 31 J167 3223640.996 558535.573 3 J139 3223742.472 558375.004 32 J168 3223634.219 558544.694 4 J140 3223740.757 558379.709 33 J169 3223622.372 558547.777 5 J141 3223721.183 558380.504 34 J170 3223615.827 558546.975 6 J142 3223713.961 558379.544 35 J171 3223610.051 558542.026 7 J143 3223700.259 558385.051 36 J172 3223603.065 558539.681 8 J144 3223697.539 558374.169 37 J173 3223597.180 558536.800 9 J145 3223689.973 558364.442 38 J174 3223588.507 558533.033 10 J146 3223673.878 558360.150 39 J175 3223582.856 558529.512 11 J147 3223667.525 558360.604 40 J176 3223554.845 558458.904 12 J148 3223658.730 558361.232 41 J177 3223558.796 558452.922 13 J149 3223653.252 558371.093 42 J178 3223546.324 558437.427 14 J150 3223653.252 558378.697 43 J179 3223522.735 558377.965 15 J151 3223654.377 558382.279 44 J180 3223523.541 558368.209 16 J152 3223655.439 558382.632 45 J181 3223524.838 558360.107 17 J153 3223668.317 558388.576 46 J182 3223532.818 558350.597 18 J154 3223681.804 558396.282 47 J183 3223539.510 558335.922 19 J155 3223681.811 558407.237 48 J184 3223541.382 558321.010 20 J156 3223681.833 558411.331 49 J185 3223544.487 558312.807 21 J157 3223684.277 558418.044 50 J186 3223552.863 558283.157 22 J158 3223691.883 558427.296 51 J98 3223552.383 558273.195 23 J159 3223692.848 558437.229 52 J187 3223593.441 558309.249 24 J160 3223690.540 558453.042 53 J188 3223610.068 558323.290 25 J161 3223682.544 558484.958 54 J189 3223620.515 558332.494 26 J162 3223675.319 558493.444 55 J190 3223640.351 558343.668 27 J163 3223671.390 558499.038 56 J191 3223664.648 558345.376 28 J164 3223660.409 558509.032 57 J192 3223696.957 558346.390 29 J165 3223651.515 558520.035 58 J193 3223716.400 558344.028 二期地块 1 J29 3223726.064 558021.292 42 J97 3223547.025 558263.185 2 J30 3223713.997 558023.329 43 J98 3223552.383 558273.195 3 J31 3223681.905 558035.180 44 J99 3223525.595 558262.027 4 J32 3223672.238 558039.308 45 J100 3223529.974 558255.900 5 J33 3223658.222 558044.443 46 J101 3223543.275 558235.853 6 J61 3223730.726 558033.614 47 J102 3223554.613 558223.145 7 J62 3223739.052 558055.041 48 J103 3223563.207 558211.867 8 J63 3223742.878 558072.002 49 J104 3223570.953 558200.701 9 J64 3223743.993 558089.168 50 J105 3223566.960 558194.636 10 J65 3223743.758 558103.068 51 J106 3223559.401 558188.284 11 J66 3223741.963 558116.903 52 J107 3223544.883 558179.716 12 J67 3223753.852 558130.730 53 J108 3223530.477 558171.290 13 J68 3223758.487 558145.637 54 J109 3223522.208 558171.687 14 J69 3223736.972 558155.880 55 J110 3223517.405 558168.988 15 J70 3223726.732 558161.047 56 J111 3223507.639 558162.828 16 J71 3223724.678 558172.474 57 J112 3223492.541 558149.226 17 J72 3223726.172 558186.157 58 J113 3223483.372 558148.444 18 J73 3223698.458 558182.236 59 J114 3223476.224 558143.888 19 J74 3223681.026 558179.221 60 J115 3223462.322 558134.880 20 J75 3223671.979 558191.237 61 J116 3223465.553 558128.912 21 J76 3223668.079 558212.644 62 J117 3223467.418 558120.859 22 J77 3223678.101 558214.732 63 J118 3223468.286 558114.326 23 J78 3223674.426 558227.409 64 J119 3223475.857 558109.391 24 J79 3223664.089 558229.868 65 J120 3223482.699 558108.516 25 J80 3223655.916 558234.580 66 J121 3223495.976 558108.458 26 J81 3223644.745 558251.559 67 J122 3223504.023 558112.017 27 J82 3223637.041 558249.627 68 J123 3223508.388 558117.168 28 J83 3223634.985 558248.446 69 J124 3223520.293 558119.467 29 J84 3223629.297 558242.608 70 J125 3223534.181 558107.755 30 J85 3223622.684 558236.290 71 J126 3223541.347 558101.929 31 J86 3223613.403 558231.186 72 J127 3223547.696 558104.191 32 J87 3223608.304 558228.627 73 J128 3223556.673 558109.847 33 J88 3223598.326 558222.391 74 J129 3223562.764 558112.698 34 J89 3223584.975 558220.226 75 J130 3223568.368 558114.021 35 J90 3223575.960 558218.468 76 J131 3223579.723 558108.761 36 J91 3223565.668 558219.100 77 J132 3223585.367 558099.294 37 J92 3223559.582 558226.612 78 J133 3223605.561 558093.580 38 J93 3223549.960 558237.552 79 J134 3223629.552 558075.803 39 J94 3223543.264 558245.738 80 J135 3223640.295 558052.938 40 J95 3223543.611 558250.690 81 J136 3223703.930 558027.142 41 J96 3223544.754 558257.050 （3）建设内容 拟建项目建设内容见表1-2。 表1-2 项目主要建设内容一览表 类别 工程名称 工程内容及规模 主体 工程 露天取土场 占地面积62351.32m2（取土量36万m3），其中一期地块占地面积为29366.10m2（16万m3），二期地块占地面积为32984.92m2（20万m3）。取土作业先进行表土剥离，剥离厚度约为0.3m，暂存于临时的表土堆场，用于后期复垦之用。施工作业设备为推土机、铲运机、挖掘机、装载机等，服务期约24个月。 辅助 工程 表土堆场 在本项目一二期取土场邻万达建筑取土场一侧各设置一处表土堆场进行表土暂存，取土完成后立即进行表土回填。 道路工程 依托现有万达建筑取土场进场道路，路面宽4m，水泥硬化路面。 运输工程 土方运输由渣土车运输，运输路线为铁山村村道—五铁北路—G207—常德大道—芙蓉路—筑基路—阳山大道—吉生路—朝阳路到达常益长高铁常德北广场施工场所。本项目土方运输路线由常德市鼎城区城市管理和行政执法局指定，运输距离约15km，土方运输应避开早晚高峰 公用 工程 供水 由乡镇自来水管网接入供水。 供电 由乡镇电网统一供应。 排水 在取土场四周挖设截排水沟及雨水导流沟，雨水经导流沟汇入项目地势低洼的北侧沉淀池内。 办公及生活设施工程 现有进场道路西侧设置临时办公生活设施，建设施工人员休息室（床位2张）及员工食堂（10人就餐） 环保工程 废气治理 指定专人定时进行道路洒水；场区内设置雾化喷头降尘；临时表土堆场进行覆盖。员工食堂烹饪油烟废气经油烟净化器处理排放 废水治理 两期地块各新建1座沉淀池，用于收集开挖场地内的雨水，单池容积10m3。 车辆冲洗废水依托万达建筑取土场现有沉淀池进行处理，容积20m3。 新建1座一体化生活污水处理设施，员工生活污水经处理后用作周边林地灌溉 噪声防治 禁止夜间施工；选用先进的机械设备；土方运输过程禁止鸣笛。 固废处置 员工食堂及休息区设置垃圾桶，定期运送至村镇垃圾收集点由环卫部门清运处置。 水土流失防治 取土场及表土临时堆场修建截排水沟及沉淀池 复垦工程 取土完成后，需对剥离的表土进行回填，回填厚度不小于0.30m。并按3.0m*3.0m的间距和行距种植樟树、油茶，并以条播的形式散播草籽，防止水土流失。 注：项目不设置油料储存场所及车辆维修设施 项目主要设备清单 本项目主要设备如表1-3所示。 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 型号规格 备注 1 挖土机 6台 卡特336D 租用 2 运输车辆 30台 欧曼工程自卸车 租用 3 雾炮机 6台 CS60电动雾炮机 外购 （5）主要原辅材料及能源消耗 表1-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 年用量 来源 1 柴油 30t/a 社会加油站 2 水 10380m3/a 乡镇自来水 3 电能 9000kw.h 乡镇电网 （6）土地利用情况 根据现场踏勘，项目地块内主要为林地，无文物古迹等存在。本项目取土场总面积62351.32m2，为灌溪镇铁山村集体用地。中铁三局集团有限公司常益长项目经理部常益长铁路项目经理部一分部已与铁山村第六村民小组与铁山村第七小组有关村民签订集体用地租赁协议，详见附件3。取土场占地范围内林草地面积为61004m2，其他占地为沟渠1347.32m2，不涉及基本农田的占用。常德市鼎城区林业局以常鼎林地许临〔2021〕002号文同意项目占地方范围内的林地用于常德市常益长高铁工程的临时取土，详见附件2。 （7）土石方平衡 ①表土剥离和利用量及流向分析 项目区主要占地类型为林地，表层土质较好，为保护表土资源，考虑对项目区域进行表土剥离，剥离厚度约为0.3m，因此，本项目可剥离表土18705‬m3，堆放于临时表土堆场，作为后期生态恢复表土回填。 ②土方平衡分析 根据工程区地形地貌和自然环境特征，综合考虑主体工程的挖填特点，对工程区土石方工程量进行平衡，本项目为取土场项目，取土区域经表土剥离后直接取土，土方运至常德市常益长高铁工程所用，本项目土石方平衡详见表1-5所示。 表1-5 本项目土石方平衡一览表 单位：m3 工程区域 挖方 填方 铁路工程利用 弃方 取土场 360000 18705 341295‬ 0 （9）劳动定员及工作制度 劳动定员：10人，均在员工食堂就餐， 2人在施工场地住宿； 工作制度：年工作时间约200天，每天8小时。 （10）公用工程 ①给水 本项目用水主要为员工生活用水、施工场地降尘用水和车辆出场清洗用水，由乡镇自来水供给。 员工生活用水：本项目劳动定员为10人，其中2人在施工场地食宿，其余8人仅在员工食堂就餐，不在施工场地住宿，用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），食宿人员用水量按120L/人·d，不住宿人员用水按60L/人·d计算。则员工生活用水量为0.72m3/d（144m3/a）。 降尘用水：取土场开挖施工作业面积按取土场总用地面积的1/4计算，洒水（作业区、表土堆场）用水标准0.002m3/m2•d，则用水量为31.18m3/d。 车辆冲洗用水：本项目进出运输车辆需对车轮进行冲洗，根据建设单位提供的资料，车辆冲洗水量约为20m3/d。车辆清洗水经沉淀后可用作取土场洒水降尘之用。 ②排水 员工生活污水产生量为用水量的80%，则生活废水产生量为0.576m3/d（115.2m3/a）经一体化污水处理设施处理后用作周边林木灌溉水使用。 本项目车辆冲洗废水产生量为用水量的90%，则洗车废水产生量为18m3/d，经收集沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目位于常德高新区灌溪镇铁山村，总占地面积62351.32平方米，分两期布置，东侧的一期地块占地面积为29366.40平方米，南边界距离杭瑞高速最近距离约60m，西侧的二期地块占地面积为32984.92平方米，西边界距离铁山村居民最近距离约55m。取土场南侧进场道路西面依次布置员工食堂、洗车池（万达建筑取土场现有）、员工休息室。一二期地块北部区域地势低洼处，设置两个沉淀池用于收集取土场范围的雨水，雾炮机作为移动设备按开挖进程移动式洒水降尘。取土场采用机械分区进行取土作业，一期地块先行开挖，在开挖地块邻近万达建筑取土场一侧设置表土堆场，取土作业区实施分层分区开采，避免大面积挖土作业，采用露天分台阶自上而下水平分层开采，严格遵循“采剥并举、剥离先行”原则。项目平面布置图详见附图3。 |
| 施工方案 | 一、工艺流程简述： 根据该工程项目特点，建设项目环境影响因素的产生可分为三个阶段，即工程建设施工期、开采期、生态恢复期。 1、施工期 项目施工期主要包括场地清理、截排水工程、表土堆场建设、员工食堂及宿舍的板房搭建，工艺流程及产污环节见图1-1： 图1-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①场地清理 场地清理主要为清理平整取土场进场道路，为施工机具的进场创造条件。由于本项目取土场进场道路与万达建筑取土场共用，万达建筑取土场现正在开展取土作业，道路工程已经完善，因此本次场地清理工作主要为清除取土场施工范围的地表植被。 ②截排水工程 设计在开挖边界四周修建排水沟，排水沟沿开挖区底部四周布置，首先进行放线，保证水流顺畅，沟渠开挖以人工开挖为主并结合人工风镐等简易设备，避免使用大型机具设备，以减小施工临时占地，开挖的表土暂存于表土堆场，土方及时外运作为常益长高铁北广场建设填筑土方使用。 ③表土堆场建设 项目取土前需要进行表土剥离，完成取土后进行生态恢复，为减少表土堆方量，环评要求项目边开采边恢复，未用到的表土先堆放于表土堆场，并采取覆盖保存的措施，以防止雨水冲刷以及表土肥力的流失。 ④员工食堂及宿舍建设 为满足施工人员的食宿需求，本项目拟在进场道路西侧搭设活动板房，不进行砖混结构施工，取土场范围不建设永久建构筑物。 2、开采期 开采工艺主要包括挖土和运土，采用挖掘机挖土，再由运输车运输至常德市常益长高铁建设工程所在地用于路基填筑，开采期工艺流程详见图1-2。 图1-2 项目开采期工艺流程及产污环节图 表土剥离：采用机械分区域（两期地块同时开挖）进行表土剥离，包括推松、运送、堆土等施工工序。剥离厚度0.3m，剥离后的表土堆存于临时表土堆场。堆放好的表土进行轻度压实后铺上无纺布覆盖，土堆底部用装土编织袋修筑临时挡墙，用于减少表土肥力流失，待复垦时使用。 挖土：取土方案为露天分台阶从上而下分层分挖取，每3m一个台阶，一期地块分四个台阶挖土，设计高程分别为83m、80m、78m、75m；二期地块分四个台阶挖土，设计高程分别为74m、71m、68m、65m；项目实施分区开采，两期用地同时开挖取土，两区域表土剥离一片，开挖一片，严格遵循“采剥并举、剥离先行”原则。项目取土是将取土范围内的山头凸出部分的土方挖出运走，直至一定的水平高度时停止，这也是为后期复垦种植樟树、油茶进行土地平整。项目取土方案设计图详见附图5。 装卸：挖土机挖出土方后采取欠量装载的方式立即装载到运输车辆中，取土即取即运，不在项目区内堆放暂存。 运土：土方装载压实采用篷布覆盖，车辆出场经轮胎冲洗后按照常德市鼎城区城市管理和行政执法局指定的路线将土方运输至常德高铁站前工程施工场地。 3、生态恢复期 生态恢复期主要为表土回用、植被恢复和场地恢复等水土保持措施，工艺流程及产污环节如图1-3所示： 图1-3 生态恢复期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 取土回填：工程施工结束后，覆盖剥离的表土，根据《土地复垦质量控制标准》，按林地回填0.3m表土的标准进行表土回填。 复垦和植被恢复：根据复垦方案对复垦为林地的地块按3.0*3.0m间距和行距种植樟树、油茶树苗。茶油树、樟树为现状植物，存活率高，通过种植当地经济物种可缩短项目区域内的植被恢复时间，复垦成林地的区域根据实际情况配置截水沟、沉沙池等设施。在油茶苗、樟树苗种植间隙以条播的形式撒播狗牙根草籽，对取土场所进行植被恢复，防止水土流失。 场地恢复：取土场服务期满完成复垦和植被恢复工作后，全场清理人员、机械设备，最大限度的将取土场恢复到施工作业前的自然景观风貌。 二、主要产污工序： 1、施工期和开采期 （1）废气：主要包括施工过程产生的扬尘、施工机械废气和运输车辆排放汽车尾气、食堂油烟等。 （2）废水：主要为雨水冲刷裸露地面及土壤流失产生的含泥废水以及车辆冲洗废水。开采作业工作人员的少量生活污水。 （3）噪声：主要来自来源于施工机械产生的噪声及运输车辆噪声。 （4）固废：主要为剥离表土和沉淀池沉渣。 （5）生态：水土流失。 2、生态恢复期 取土结束后将原剥离表土进行覆土，采取人工和机械相结合的方式进行，产生少量机械废气及扬尘。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 环境空气质量现状调查与评价 为了解项目所在地环境空气质量现状，本评价引用“常德市生态环境局关于2020年12月及全年全市环境质量状况的通报”中常德市高新区环境空气污染物浓度情况进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如表3-1所示。 表3-1 项目区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(µg/m3) 标准值/(µg/m3) 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 41 35 117.1 不达标 PM10 年平均质量浓度 51 70 72.9 达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 45 达标 CO 百分位数日平均 1100 4000 27.5 达标 O3 8h平均质量浓度 130 160 81.3 达标 2020年常德市鼎城区环境空气质量超过GB3095—2012环境空气质量二级标准，超标污染物是PM2.5，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（41ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 3.2区域水环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在区域水环境质量现状，本环评引用常德市环境监测站对常德城区水环境质量的常规监测和常德市生态环境局2020年12月编制《常德市环境质量月报》的有关数据，见下表： 表3-2 2020年12月沅江支流水质状况 序号 支流 名称 所在地 断面名称 断面属性 断面功能 水质类别 12月 2019年同期 1 老渐河 柳叶湖旅游度假区 鼎城区入花山河（富贵河） 控制 市控 III Ⅱ 2 新渐河 鼎城区 鼎城入武陵 区（灌溪水文站） 交界（鼎 城-武陵区） 市控 III III 3 新渐河 武陵区 武陵入沅水 （河洑闸） 控制 市控 II II 由上表数据表明，老渐河及新渐河所有监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的III类水质标准要求。 为了解项目所在地周边的水环境质量状况，本次环评引用《常德万达建筑工程有限公司新建常德经益阳至长沙铁路站前工程临时取土场项目环评报告表》中2020年05月11日-13日湖南华科环境检测技术服务有限公司对堰塘的水质监测评价区域水环境质量现状，具体如下： ①断面设置：堰塘（二期地块北面约30m） ②监测因子：pH、CODcr、氨氮、悬浮物、总磷 ③监测结果：详见表3-3 表3-3 地表水环境质量监测结果 监测断面 监测项目 单位 监测时间 标准 超标率（%） 最大超标倍数 05.11 05.12 05.13 W1 pH / 7.45 7.52 7.39 6-9 0 0 CODcr mg/L 18 17 18 ≤20 0 0 氨氮 mg/L 0.724 0.659 0.622 ≤1.0 0 0 总磷 mg/L 0.08 0.06 0.05 ≤0.2 0 0 悬浮物 mg/L 11 10 9 - - - 从监测调查结果可以看出：北侧堰塘水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3.3区域生态环境现状调查 本项目位于常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村，位于《湖南省主体功能区划》中的其他重点开发的城镇名录中，属于国家级农产品主产区，不属于重点生态功能区，生态环境不敏感，属于一般区域。 （1）土地利用现状调查 据现场踏勘调查及相关资料，项目取土场占地类型为特殊灌木林地，优势树种为油茶、樟树，林地权属铁山村村集体。项目用地现状为乔灌混交的村集体经济林，一二期用地之间有正在实施取土作业的万达建筑取土场，植被破坏较为严重。 万达建筑取土场 本项目取土场用地现状 （2）动植物现状调查 根据现场调查，项目所在区域植被较发育，主要生态植被有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草、黄茅草、马桑、白栋、蕨科等灌草丛，林地树种有油茶、樟树、竹林、杉木、少数马尾松等。项目区调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布。 项目区内野生动物较少，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和湖南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 （3）水土流失现状调查 项目所在区域的主要生态类型为林地及灌木草地，生态系统多样性一般。从项目现场实地勘察可知，项目用地范围植被覆盖条件好，未造成水体流失。本项目取土场两期用地之间有一正在实施取土作业的万达建筑取土场，有一定范围的黄土裸露情况，植被损毁度较高，出现了一定程度的水土流失。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目取土场一二期地块之间有一正在实施取土作业的取土场，隶属于常德万达建筑工程有限公司，《常德万达建筑工程有限公司新建常德经益阳至长沙铁路站前工程临时取土场项目》已于2020年8月3日取得常德高新技术产业开发区社会事务局的环评批复高社建[2020]12号，取土面积为19754.5m2，取土量为6万m3，服务于常德高铁站站前工程建设填筑土方，服务期限为2年。常德万达建筑工程有限公司新建常德经益阳至长沙铁路站前工程临时取土场项目土地复垦方案已于2020年7月取得常德市自然资源和规划局的批复，万达建筑取土场服务期满并实施复垦工作恢复植被后，项目所在地的水土流失现状将得到极大改善。万达建筑取土场南侧已建一条4m宽的水泥铺筑进场道路，道路西侧建有洗车池一座。万达建筑取土场项目于2020年底开工取土，取土场占地面积内的表土已剥离完毕，暂存于表土临时堆场，施工现场黄土裸露面积较大，挖损度较高，由于取土作业尚未结算，复垦工作暂未实施，存在一定程度的水土流失。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目保护目标如表3-4~3-6所示 表3-4 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对场界距离（m） 经度 纬度 姚家溶 111.589565289 29.129170422 居民 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-212）二类 西 670~980 杨虎岗 111.600497973 29.133247380 居民 北 360~640 代家湾 111.604574931 29.132528548 居民 北 450~860 土地垱 111.592172397 29.121606593 居民 西南 700~1200 铁山村1# 111.596764338 29.126767163 居民 西南 55~360 铁山村2# 111.601538670 29.129728322 居民 东北 120~730 表3-5 地表水、声环境、生态环境保护目标一览表 保护 类别 环境保护目标 功能、规模 相对方位及距离 保护要求 声环境 铁山村居民1# 居住，居民7户 西南侧，55~200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 铁山村居民2# 居住，居民3户 北侧，150~200m 地表水 环境 周边水塘 灌溉、渔业 北，30m，高差-4~-6m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 土壤环境 土壤 / 占地范围外1km 保持土壤肥力，不造成严重的水土流失 生态 农田、植被 / 周边1km农田、植被 取土结束及时复垦，不因项目运行而造成不可逆转的生态影响 社会保护目标 运输道路沿线 / 运输沿线道路 欠量装车、密闭运输 高速公路 / 南面60m 运输过程中避免黏土洒落至高速公路，避免对其造成损坏 高压线路 / 项目区域内及沿线 避免对其造成冲击及损害 表3-6 运输路线主要环境保护目标 类别 目标名称 规模 方位 距离 影响因素 保护目标或保护要求 地表水环境 新渐河 / 东面 1.5km 交通事故 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 声环境 运输路线沿线居民 铁山村、东风社区 噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 大气环境 运输路线沿线居民 铁山村、老岗市、向家溶、汤家坪村、兴发花苑、东星熙城、东风社区等 扬尘 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 |
| 评价 标准 | 二、环境质量标准 1、环境空气质量标准： 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-7 环境空气质量标准 污染因子 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 24小时平均 150 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 年平均 60 ug/m3 NO2 24小时平均 80 ug/m3 年平均 40 ug/m3 PM10 24小时平均 150 ug/m3 年平均 70 ug/m3 PM2.5 24小时平均 75 ug/m3 年平均 35 ug/m3 CO 24小时平均 4000 ug/m3 臭氧 日最大8小时平均 160 ug/m3 2、地表水环境质量标准： 项目周边鱼塘及西侧新渐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表3-8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 项目 pH CODcr BOD5 总磷 氨氮 III类标准 6-9 20 4 0.2 1.0 3、声环境质量标准： 项目所在区域声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 二、污染物排放标准 1、废气排放标准： 施工期和运营期废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 表3-10 废气排放标准 单位：mg/m3 污染物 标准名称 级别 执行标准 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值 1.0 油烟 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 表2的排放要求 2.0 2、废水排放标准： 本项目生产废水不外排，全部回用于取土场洒水降尘。员工生活污水经一体化污水处理设施处理后执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用于周边林地灌溉之用。 表3-11 农田灌溉水质标准（GB5084-2021） 单位：mg/L 项目 pH CODcr BOD5 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 旱作标准 5.5~8.5 200 100 8 40000 3、噪声排放标准： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的限值标准； 表3-12 施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值； 表3-13 营运期厂界噪声标准限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物排放标准： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 其他 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特点，确定本项目不涉及污染物排放总量控制，因此本项目无需申请总量。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为常益长高铁建设工程临时用地，不在用地范围内建设永久性的构建筑物，施工期主要包括场地清理、截排水工程、表土堆场建设、员工食堂及宿舍的板房搭建。项目开工进行土方开挖即视为进入营运期，本次环评着重评价土方开挖过程产生的环境影响，不再对施工期生态影响赘述。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）运营期污染源分析 1、废水污染源 取土场项目部搭设临时板房作为员工食堂和宿舍，项目营运过程产生的废水包括员工生活污水、雨水冲刷裸露地面及土壤流失产生的含泥废水和车辆冲洗废水。 （1）生活污水 本项目工作人员约10人，生活废水年产生量为115m3/a，经一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用于周边林地灌溉之用。 （2）车辆冲洗废水 为防止带泥上路，本项目出场运输车辆需进行冲洗，通过建设单位提供的资料，车辆冲洗水量为20m3/d，排放系数按0.9计算，产生量约为18m3/d，其主要水质污染因子为SS，SS的浓度大致为1500 mg/L，通过收集后排入万达建筑取土场已有沉淀池（20m3）沉淀处理后作洒水抑尘用水，不外排。本项目取土工作开始后，进场道路洗车平台的车辆冲洗水沉淀池环保管理由中铁三局集团有限公司常益长铁路项目经理部负责。 （3）含泥废水 本取土场雨水冲刷裸露地面及土壤流失产生的含泥废水按初期雨水量进行计算，初期雨水即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为SS。 根据常德市暴雨强度公式对本项目雨水产生量进行估算。 计算公式如下： 式中：Q——暴雨强度（L/(s•hm2)； T——降雨历时（min）； P——暴雨重现期（年），雨水重现期P取两年，雨水时间取15min。 本项目为突出在地表上的山体，水文地质条件属于简单类型。场区一期地块占地面积为29366.4平方米，地块二占地面积为32984.92平方米。 经计算得，该地区暴雨强度为21.08L/(s•hm2），则地块一最大地表径流量为55.59m3，则产生的含泥废水量为55.59m3。地块二最大地表径流量为62.60m3，则产生的含泥废水量为62.60m3。场区雨水主要以悬浮物为主，环评要求项目边开采边复垦，减少表土的堆放，取土开挖场所四周修建排水沟，两期地块在临近万达建筑取土场一侧的排水沟地势低洼末端各新建一座容积约10m3的沉淀池用于收集开挖场地内的含泥雨水。开挖地块周边修建的排水沟环形总长在100m以上，在降雨时节可贮存一定量的径流雨水，因此含泥雨水收集池单池容量5m3可满足雨水暂存的需求。本项目取土场范围内雨水冲刷裸露地面及土壤流失产生的含泥废水和车辆冲洗废水经收集沉淀处理后用于取土场洒水抑尘，综合利用。 根据本项目水土保持方案中的水土保持工程措施，为减少土方开挖产生的水土流失影响，项目应在取土场区修建浆砌石排水沟约1890m，浆砌石沉砂池8个，单个容积不小于5m3。由此可见，本环评提出的开挖场所四周修建环形排水沟、地势低洼排水沟末端修建沉淀池的含泥废水收集设计方案未严格于水土保持方案中提出的工程措施，环评提出的截排水沟、沉淀池设计方案是可行的。 2、废气 （1）露天采场扬尘 本项目为露天开采，土方经挖掘机挖出后装车运输，在表土剥离、挖掘及装料过程中将产生无组织排放粉尘。 类比湖南龙友道路工程有限公司的《安慈高速公路二标段临时取土场建设项目环境影响报告表》，作业挖掘机产尘强度约为0.4g/s·台，根据建设单位提供的资料，采场高峰期有4台挖掘机作业，每天使用5h，其扬尘产生量为5.76t/a。 建设单位拟在场区内设置雾炮机，在挖掘机取土及装料过程中进行洒水抑尘，预计粉尘可减少95%以上，则露天采场扬尘排放量为0.288t/a。 （2）表土堆场扬尘 土方开采过程中对表土及植被进行剥离，并运送至表土堆场暂存。表土堆场扬尘产生量参照西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算，计算公式如下： QP=1.479×10-2×e-0.43w×AP QP--起尘量，mg/s； AP--堆场的起尘面积，m2，建设单位拟在堆场堆放好的可利用土壤资源进行轻度压实后铺上无纺布覆盖，起尘面积取5m2； W--含水率，%，本项目取5%。 经上式计算，本项目表土堆场起尘量为0.07t/a。 （3）装卸扬尘 土方在场区内装车过程将产生无组织排放的扬尘，土方装车时机械落差的起尘量参照交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q--物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u--平均风速，m/s； H--物料落差，m； w--物料含水率，%； t--每吨物料装车所用时间，s/t。 根据本项目的情况，u取0.8m/s，H取0.5m，物料含水率约5%，每吨物料装车所用时间为60s/t，则每天900t土方装卸时间为54000s，通过上式计算可得出土方装车时机械落差起尘速率为0.00008kg/s，则采场物料装车时的起尘量为0.864t/a。本环评要求在转运装车点设置喷雾洒水装置，并尽量降低装卸高度，通过采取以上措施后，可降尘95%以上，则装卸扬尘排放量为0.0432t/a。 （4）运输扬尘 本项目运输粉尘主要来自于运输车辆路面行驶过程，运输道路为铺砌路面（沥青混凝土地面），运输长度约15km。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，铺砌路面的逸散尘计算公式见下式： EF=P（（E）+0.12（T/4）+3.15（T/4）） 式中：EF—排放因子，g/km P—来自铺砌路面并保持悬浮状态的颗粒物的分数，0.90 E—来源于汽车尾气的颗粒物 T—车辆的轮胎数，取4 通过计算，运输道路路面起尘量为2.943g/km，则本项目运输起尘量为44.15g/趟，按照每天运输40趟计，则土方运输起尘量为0.35t/a。 本项目土方运输路线由常德市鼎城区城市管理和行政执法局指定，环评要求铁山村村道1.3km的运输道路洒水抑尘工作由项目建设方负责实施，五铁北路至朝阳路段的洒水工作由城市市政部门负责。通过对运输路段进行洒水降尘，可抑制起尘量约80%，则实际起尘量为0.07t/a。 （5）汽车尾气 挖掘机运行产生的废气和运输车辆产生的汽车尾气也是影响环境空气的污染物之一。挖掘机和运输车辆使用的汽油、柴油作为能源，外排废气中主要含有CH4、NO2以及CO等污染物，该部分污染物无组织排放。 由于本项目开采规模较小，挖掘机保有量较少，因此，外排废气较少，且项目所在地较为开阔，废气扩散条件较好，因此，汽车尾气对环境影响较小。 ⑹食堂油烟 项目就餐人员10人，人均耗油量按 0.05kg/10 人·天计，消耗食用油约0.01t/a，油烟产生系数取3%，油烟产生量为0.0003t/a。每日按4h计，单个灶头基准排风量为2000m3/h，本项目员工食堂按0.4个灶头，则排风量约800m3/h，油烟净化设施去除率约60%，则油烟排放量为0.00012t/a（0.00015kg/h），排放浓度为0.05 mg/ m3。 3、噪声污染源 项目主要噪声源为挖土机、运输车辆等，其噪声值约为70-90dB（A），具体详见下表。 表4-1 项目主要设备噪声源强一览表 序号 设备名称 噪声值[dB（A）] 1 挖土机 80-90 2 运输车辆 75-85 4、固体废物污染源 项目建成后，运营期产生的固体废物主要为剥离的表土、废石头和洗车平台及雨水沉淀池产生的沉淀泥沙。 剥离表土 项目取土前需要对地表表土进行剥离，表土剥离厚度为0.3m，表土剥离量为18705.4m3。建设单位拟将其堆存于场区内的表土堆场，进行妥善暂存，用于日后复垦及生态修复。 废石头 本项目在开采黏土过程中势必会夹杂有少量大块石头，其产生量预计为100t。建设单位拟将废石头就地回填。 车辆冲洗平台及雨水沉淀池泥沙 洗车平台产生的冲洗废水需经20m3的沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，建设单位拟定期对车辆冲洗平台沉淀池及雨水沉淀池底部泥沙进行清理，清理后出的泥沙可直接堆放于表土暂存区内，用于后期复垦所用，泥沙产生量约为0.5t/a。 5、生态环境影响 （1）生态破坏 本项目为露天开采。开采区、表土堆场等占地都会对生态环境造成一定的影响，其影响方式主要为集中作用、长期作用、物理作用等。本项目占地62351.32m2，开采区绝大部分为施工填筑用土方，表面覆盖有灌木等植被。项目营运过程中将扰动局部地层、破坏区域植被、破坏局部土壤结构、改变局部地形地貌。同时，土方开采还会造成水土流失和诱发崩塌、滑坡等地质灾害，对当地生态环境、生物多样性和景观会造成一定程度的不利影响。 （2）水土流失 本项目黏土开采过程中，将扰动原地表，毁坏或损害原地表植被。采挖过程中必将形成临时堆垫地貌和开采边坡，加上松散土石方的堆放，所有这些生成活动都会增加裸露地面积和裸露时间，有可能引起径流，导致泥沙增多，从而产生新的水土流失。 水土保持措施： 在项目区高差较大处设置挡土墙，达到稳固、挡土的作用。 取土场周边设置截排水沟，取土坡面尽量放缓，进行铺设草皮绿化。 设置沉淀池对项目雨水及洗车废水进行收集。 （4）加强施工人员环境保护意识宣传教育工作，禁止施工人员破坏涉及用地以外植被； （5）保护地表上层和植被，依照设计文件，将地表0-30cm有肥力土层进行剥离，临时储存并加以防护。 经上述措施处理后能有效地减少一定量的水土流失，待项目建成后复垦覆土，以改善项目周围的生态环境。 （二）运营期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）生活废水 根据建设方提供资料，取土场营地搭设板房，满足10人的就餐需求，2人的住宿需求。员工生活污水产生量0.575m3/d（115m3/a）。本项目设置一座处理能力约2m3/d的一体化污水处理设施处理包括食堂废水在内的生活污水，经处理后的生活污水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用于周边林地灌溉之用。 （2）洗车废水 运输车辆场地出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，确保车辆不带泥上路、净车出场。洗车过程中产生的洗车废水经沉淀处理后用作场地洒水降尘之用，减少路面起尘。 项目洗车废水约360m3/a，收集至沉淀池沉淀处理后，回用于洗车、洒水抑尘等。 （3）临时表土堆放对水环境的影响 本项目取土范围内的表土被清理后暂存于临时堆放区，用于取土完成后的植被恢复。若表土堆放和管理不当，特别是易流失的物资如土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入周边地表水体。环评要求加强表土堆场的管理，表土妥善放置，加盖遮挡、设置截排水沟、雨水导流沟等以防含泥废水流出场外对地表水水质造成污染。 （4）雨水冲刷裸露地面及土壤流失产生的含泥废水对水环境的影响 项目取土期间，开挖区域地面黄土裸露在外，在当地强降雨条件下，产生的含泥废水不经截流收集将对水环境造成较大的影响，致使水体水质下降。因此，为了减少降雨产生的地面径流，本次评价建议充分发挥取土场范围地势优势，分流取土场内外的雨水，在每个取土阶段的开挖区上下游设置排水沟导流因降雨而产生的含泥废水，排水沟的下游设置沉淀池，收集降雨产生的地表径流，未进行取土作业区域的雨水分流到项目区外。经沉淀池处理后的含泥雨水可用作出场车辆冲洗及场地洒水降尘之用。 综上，本项目运行期间无生产废水外排，生活污水经一体化污水处理设施处理后可用作周边林地灌溉之用。建设方在取土过程中尽量避开雨天，做好取土范围内的地面排水导流设施，取土后及时复垦恢复植被的情况下，本项目运营期对周边水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析 （1）露天采场扬尘 由污染源分析可知，项目土方经挖掘机挖出后装车运输，在表土剥离、挖掘以及装料过程中均将产生无组织排放的粉尘，其粉尘产生量为5.76t/a。 建设单位拟购进6台雾炮机，在挖掘机取土以及装料过程中进行洒水抑尘，预计粉尘可减少95%以上，则露天采场粉尘排放量为0.288t/a，对周边环境影响较小。 （2）表土堆场粉尘 由污染源分析可知，项目表土堆场在不进行覆盖，起风条件下，将产生无组织扬尘。建设单位拟在堆场堆放好可利用的土壤资源进行轻度压实后铺上无纺布覆盖，表土堆场起尘量为0.07t/a，对周边环境影响较小。 （3）装卸扬尘 由污染源分析可知，采场物料装卸时的起尘量为0.864/a。本环评要求建设单位在物料转运装车点设置喷雾洒水装置，并尽量降低装卸高度，通过采取上述措施后，可降尘95%以上，则装卸扬尘排放量为0.0432t/a。对周边环境影响较小。 （4）运输扬尘 根据工程分析可知，项目外运土方运输扬尘产生量为0.35t/a，经路面洒水后起尘量可减少80%，运输扬尘排放量为0.07t/a。对运输道路及道路周边居民会产生一定影响。 为减轻道路运输扬尘影响，因此本环评要求建设方在运输时采取以下有效措施，使环境空气的影响有所减轻： ①运输单位应取得市容主管部门核发的许可证。 ②根据路面状况及天气情况，及时对路面进行洒水抑尘，减少扬尘的产生。 ③将车速限制在5km/h以下，可有效抑制扬尘的产生。 ④运输车辆不得超载，应压平加盖篷布，车厢应经常检修，确保车厢的密封性，这样可以尽量减少在运输过程中土方抛洒及扬尘飞扬，运输车辆经过居民区时，应限速行驶。 ⑤在进场道路处设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗。 （5）运行设备产生的机械废气及汽车尾气 挖掘机运行和运输车辆驶入、驶出时均会排放的少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，车尾气排放量不大，且间断性产生、产生时间较短、产生量较小。根据现场踏勘，项目地块距离最近的居民点约50m，因此，挖土机取土过程中产生的污染物经大气稀释后对其影响不大。 为了减少挖土机运行过程中污染物的产生，本次评价建议建设方选用符合国家各项要求的先进设备和优质柴油，并且定期对挖土机进行检查和保养。由于取土场地势相对开阔，处于开放空间，空气流通迅速，故汽车尾气扩散条件较好，对周围环境空气的影响较小。 食堂油烟废气 项目就餐人数较少，食堂油烟废气经油烟净化器处理后可满足相应的排放标准要求，对环境影响很小。 3、地下水环境影响分析 根据项目区的水文地质条件，取土区域处于地下水的补给径流区，地下水位埋藏较深，取土最低开采标高高于稳定地下水位，也在当地最低侵蚀基准面标高，区内无泉点出露，开采活动对地下水赋存、径流及排泄影响小。 取土区域地表水贫乏，地下水位较低，地下水主要为大气降雨补给，本项目的开采对地下水影响甚微。 为了减少项目取土对地下水的影响，本次评价要求建设方按规划取土，严禁过量取土。 4、噪声影响分析 （1）场区噪声源 根据工程分析，噪声源主要为挖土机、运输车辆，其噪声值约为75-90dB（A），根据项目特征，挖土机和运输车辆均为流动性声源。本项目使用设备运行噪声随距离衰减后的噪声值详见下表。 表4-2 运行噪声随距离衰减后的噪声值 距离 名称 10m 20m 30m 50m 80m 100m 150m 200m 300m 挖土机 70 64 60 56 52 50 47 44 41 运输车辆 65 59 55 51 47 45 41 39 35 本项目只在昼间进行运行，根据上表计算结果可知，在挖土机30m外即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。根据现场踏勘，项目取土区域距离最近的声环境保护目标的直线距离为55m，因此，本项目取土期间产生的设备运行噪声经距离衰减、树木吸声后对声环境保护目标的影响较小。 由于本项目运行期间土方运输车辆较多，为了减少运输车辆交通噪声对沿线居民住户的影响，本次评价要求运输车辆进出项目及经过敏感点时低速行驶、禁止鸣笛，产生的交通噪声持续时间短，经采取措施后对周围声环境及敏感点影响较小。 综上，项目运营期设备噪声及交通噪声采取措施处理后对厂界及敏感点的噪声影响较小，区域声环境质量现状不会发生明显变化。 5、固体废物影响分析 项目建成后生活垃圾依托周边居民交由环卫部门处理，运营期产生的固体废物主要为剥离的表土、废石头和洗车平台产生的沉淀池泥沙。 （1）剥离表土 本项目运营期间项目取土前需要对地表表土进行剥离，表土剥离厚度为0.3m，表土剥离量为18705.4m3。建设单位拟将其堆存于厂区内的表土堆场，进行妥善暂存，用于日后复垦及生态修复。 （2）废石头 本项目在开采黏土过程中势必会夹杂有少量大块石头，其产生量预计为100t。建设单位拟将废石头就地回填。 （3）沉淀池泥沙 洗车平台产生的冲洗废水需经20m3的沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，取土场范围设置雨水沉淀池收集雨水，经沉淀后的雨水可用于取土场范围洒水抑尘之用，建设单位拟定期对沉淀池底部泥沙进行清理，泥沙可直接堆放于表土暂存区内，用于后期复垦所用，泥渣产生量约为0.5t/a。 6、水土流失影响分析 水土流失量 本项目建设过程中，将扰动原地貌和破坏植被面积约0.062351km2，土壤侵蚀背景值取500t/km2.a，产生流失量31.2t。导致水土流失的重点防治区为取土区及表土堆场。 水土流失影响分析 土方开采等施工活动，将彻底破坏施工区内原有的植被和土壤表层，破坏原有土壤的有序结构，原有排水体系受到干扰，将加剧扰动范围内的土壤侵蚀。可能造成的危害主要表现如下： ①损坏土地：表层土被扰动后，土壤结构发生变化，肥力下降，影响植物生长，如不采取改良土壤和植物措施，可能出现土壤沙化、酸化的现象。 ②破坏生态环境：项目建设造成植被破坏，地表裸露，如不采取适当的水土保持措施，对区域生态与景观环境将造成不良影响。 区域范围内的水土流失背景值采取实地调查与收集当地的水土流失资料估判得出，区域水土流失的评价侵蚀模数约为1000～2200t/km2/a。本项目占地、开挖等作业会对原地形地貌、地表组成物质和植被产生扰动、破坏或再塑，使其失去原有固土防冲的能力，造成新的水土流失。水土流失预测采用如下经验公式： 式中：Wsl －项目开挖占地新增水土流失量，t； Fi －第i个预测单元的面积，km2； Msi －不同预测单元扰动后的土壤平均侵蚀模数，t/km2.a； M0 －不同预测单元土壤侵蚀模数背景值，项目用地范围内原生平均土壤侵蚀模数为1290t/km2/a； Ti －预测年限，取2a。 土方开挖将会破坏地表覆盖因子，造成局部区域水土流失的加剧。经计算，在无任何水土保持措施防护的情况下，在建设的2年内，新增水土流失总量为31.2t。因此，根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案技术规范》GB50433-2008，评价建议业主应严格按照水土保持有关法规的要求进行设计施工，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网），以防止水土流入周边水体和随机器设备带入道路，进而污染大气环境。此外，项目施工应严格落实水土保持方案中要求的水土保持工程措施，修建浆砌石排水沟、长度不少于1890m，浆砌石沉沙池不少于8个。 （3）生态保护措施 本项目分期分区取土，剥离表土单独堆存在表土暂存区，按照“谁破坏、谁复垦”和“边建设、边复垦”的原则，进行表土回填，复垦植被恢复；在项目区高差较大处设置挡土墙，达到稳固、挡土的作用；取土场周边设置截排水沟，取土坡面尽量放缓，进行铺设草皮绿化。 采取以上生态保护措施后，能有效减少水土流失量，区域植被能得到有效恢复。 7、取土完成后的复垦方案 根据《新建常德经益阳至长沙铁路灌溪镇取土场临时用地土地复垦方案》：本工程土地复垦遵循“因地制宜，优先用于农用地的原则”；充分征求土地权属人和当地村组意见，并根据土地复垦适宜性评价的结果，确定复垦方向为林地、其他草地和沟渠，其中复垦林地面积58442m2，其他草地面积2562m2，沟渠面积1347.32m2。 工程开始之前，先进行表土剥离（林地0.3m），将剥离的表土呈圆台型堆放在临时用地指定地点，堆积高度为2~3m，表土四周覆盖篷布，表面撒播草籽，防止水土流失。工程施工结束后，本项目临时用地全部复垦为原用途，覆盖剥离的表土，根据项目区适宜树种调查结合当地周边地貌景观，施工完成后林地按单行3m间距种植樟树(扣除沟渠和道路占地)。种植樟树树苗胸径不得小于4cm。其他草地全面积撒播草籽。复垦成林地的区域根据实际情况配置截水沟、沉砂池等设施。复垦由中铁三局集团有限公司常益长项目经理部负责。项目土地复垦进度计划表详见4-3。 表4-3 土地复垦进度计划表 序号 工程施工时间安排 主体工程施工进度 复垦施工进度 1 2021年6月-2021年6月 开展前期工作 开展前期工作 2 2023年2月-2023年3月 土壤剥覆工程 表土回填 3 2023年3月-2023年4月 平整工程、坡面工程 翻耕、培肥、推土、人工削放坡 4 2023年3月-2023年4月 配套工程 灌排、水工建筑物、道路工程 5 2023年4月-2023年5月 植被重建工程 植树、种草 6 2023年5月-2023年6月 竣工验收 竣工验收 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村，该区域属于乡村偏远区域，城市建设规划尚未规划到该区域，项目取土工作对常德市的城市规划建设影响较小。本项目周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等需要特别保护的区域，取土场选址不涉及环境敏感区。项目选址不在常德市生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合环境质量底线要求。本项目的的选址建设无明显的环境制约因素。根据生态环境影响分析可知，本项目取土及运输过程中产生的污染物较少，在落实各项污染防治措施的前提下对环境的影响在可接受的范围内。此外，本项目为常益长高铁临时用地项目，所取土方服务于常德站北广场填筑土方之用，服务期两年，服务期满后拆除用地范围内所有构建筑物并实施复垦方案。随着项目用地范围内的植被恢复，取土作业带来的环境影响也随之消失。综上所述，本项目的实施对区域环境影响程度较轻，影响范围较小，影响时间较短，选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目为常益长高铁建设工程临时用地，不在用地范围内建设永久性的构建筑物，项目开工进行土方开挖即视为进入营运期，施工期包括场地清理、截排水工程、表土堆场建设、员工食堂及宿舍的板房搭建。项目的生态保护措施主要集中在营运期，本次环评重点对土方开挖过程所采取的生态环境保护措施分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 水环境保护措施分析 ①水环境保护措施分析 本项目设置一座处理能力约2m3/d的一体化污水处理设施处理包括食堂废水在内的生活污水。一体化生活污水处理设备采用生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，是目前有效的污水处理设备，被广泛应用于高级宾馆，别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理，替代了去除率低，处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。经一体化污水处理设备处理后的生活污水可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准。 运输车辆出场冲洗废水主要污染物为悬浮物，经容积约20m3的沉淀池处理澄清后可回用于场区洗车、洒水抑尘之用，不外排。 表土堆场覆盖遮挡，开挖区上下游设置排水沟导流因降雨而产生的含泥废水，排水沟的下游设置沉淀池收集降雨产生的地表径流，经沉淀池处理去除泥沙等悬浮物后的场区地面径流可作出场车辆冲洗及场地洒水降尘之用，不外排。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测要求如表5-1所示。 表5-1 项目运营期废水监测计划 监测点位 排放口编号 监测因子 监测频率 一体化污水处理设备出口 DW001 COD、BOD5、氨氮、SS 每半年一次 大气环境保护措施分析 ①大气环境保护措施分析 本项目扬尘主要来自土方开挖、土方回填、露天堆放、土方装卸、土方运输等过程，可能造成周围环境的扬尘污染。 在取土期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）及《常德市大气污染防治行动计划实施方案》（常政办发【2014】13号）、常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通〔2017〕50号）等通知的要求防治扬尘污染，取土场现场管理要做到“六必须、六不准”和“8个100%”要求，建设单位应采取以下扬尘污染防治措施： 建设单位牵头建筑施工扬尘防治工作，其主要职责： A、取土场现场管理做到“六必须”、“六不准”；必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工场地。不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混泥土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 B、严格落实施工现场周边100%设置围挡、裸露土地和物料堆放100%覆盖到位、土方开挖100%湿法作业、施工场区路面100%硬化到位、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、非道路移动工程机械尾气100%达标等“八个100%”要求。 C、场地开挖前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施。 D、施工现场设置排水系统，设置洗车平台，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2h，沉淀处理后回用于道路洒水、养护，不外排。 E、运输土方应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 F、施工现场专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48h内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。严禁在施工现场围档外堆放物料和建筑垃圾。严禁随意丢弃和焚烧如沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘、恶臭气体的各类废弃物。施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5m的围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌。 G、当空气污染指数为80~100时，应每隔4h保洁一次，清扫每4h一次，洒水和清扫次数为交替进行；在施工期间，如遇四级以上的大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖、临边洞口需有安全防护。 H、裸露的施工场地闲置时，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 I、施工过程中应采用商品混凝土，不在现场设置混凝土搅拌站。 J、原材料及土方运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的地区，石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 项目通过采取分区开采，避免大面积开挖等措施可有效减少取土产生的扬尘。建设单位拟购进6台雾炮机，在挖掘机取土以及装料过程中进行洒水抑尘，增加取土场所的空气湿度，可极大的降低场地范围内的粉尘污染。土方运输采取车轮清洗，严禁带泥上路，欠方装载、限速行驶等管理措施，落实运输道路洒水等工程措施可有效减少运输扬尘对环境的影响，满足《常德市蓝天保卫战专项行动（2017-2019）实施方案》中工地扬尘控制专项行动切实加强建筑施工扬尘防治管理工作，确保实现施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车辆100%密闭运输的要求，满足道路扬尘控制专项行动中道路清扫冲洗降尘的要求。员工食堂油烟废气经油烟净化器处理可满足排放浓度要求。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测要求如表5-2所示。 表5-2 项目运营期废气监测计划 监测点位 排放口编号 监测因子 监测频率 场址上、下风向 / 颗粒物 每半年一次 声环境保护措施分析 ①声环境保护措施分析 本项目噪声源为挖掘机、装载机以及运输车辆。通过对机械设备等噪声源进行定期维护保养，使其处于最佳运行状态可有效降低取土场机械噪声级别。评价要求运输车辆进出项目及经过敏感点时低速行驶、禁止鸣笛，可有效降低交通噪声对敏感点的影响，项目禁止夜间施工可避免发生噪声扰民现象。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求如表5-3所示。 表5-3 项目运营期噪声监测计划 监测点位 排放口编号 监测因子 监测频率 取土场四周界外1m / dB（A） 每半年一次 固废保护措施分析 项目营运期员工生活垃圾集中收集后经环卫部门清运处置，运营期剥离的表土妥善暂存于表土堆场，用于取土场服务期满后生态修复之用；取土过程产生的废石头可就地回填于取土场，用于平整场地；洗车平台沉淀池沉淀泥沙清掏后堆放于表土暂存区内，用于后期复垦所用。项目营运期产生的各固体废物均可达到妥善处置，对环境影响很小。 生态保护措施分析 ①取土应在勘测划定的范围内进行，禁止超范围取土。 ②为防止雨水冲刷和大风天气造成新增水土流失，对剥离的表土堆体底部用临时装土草袋挡护，堆土高不超过5.0m，堆土边坡控制在1:1.5内，裸露区域用篷布覆盖。 ③在取土场周围设临时土质排水沟，并导流至沉淀池。 ④取土时应根据实际地形情况下进行刷坡，刷坡比控制在1:1.5内，保证一次到位，尽量避免重复施工。 ⑤表土应剥离单独妥善保存，用于生态恢复期满后复绿，并进行分层覆土，根据实际情况使用配方土及深耕翻，确保土壤结构和质量满足林地土壤土质要求，确保植被有较高的成活率。 ⑥取土场位置一经确定，应严格限定取土场的面积和范围，避免任意扒皮取土；注重施工季节，尽量避免在大风日或强降雨季节施工。 ⑦施工前进行现场植物的全面调查，合理优化施工场地的布置，尽量减少活动范围，减少工程实施对植被的破坏程度。 ⑧施工前对施工人员和管理人员讲解和普及生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识。严谨随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。所有施工车辆必须在已选道路上行驶，严禁开辟新路乱碾乱压，以免对原有地表自然状态的进一步破坏，最大限度的减少对土壤和植被的破坏和扰动。 ⑨合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响范围内，减小施工扰动面积，严格控制施工活动范围，控制施工作业带宽度，严禁随意扩大施工用地范围。 ⑩植被的恢复，遵循破坏多少、恢复多少的原则，并对场地进行绿化。 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 本项目投资总额1200万，环保投资200万，占项目总投资的16.7%。环保投资详细情况见下表所示。 表5-4 本项目环保投资一览表 内容 项目 污染源 防治措施 投资 （万元） 土方开采期 废水 生活污水 一体化污水处理设施 1 洗车废水 依托万达建筑现有洗车平台+沉淀池 / 取土场雨水 截排水沟、导流沟、沉淀池 20 废气 采场扬尘 雾炮机洒水降尘、围挡、遮盖网遮盖 9.8 运输扬尘 道路洒水降尘、限速行驶 5 食堂油烟 油烟净化器处理 0.2 噪声 施工噪声 选用低噪声设备、加强管理、车辆维护保养，合理安排施工时间，避免夜间施工 4 生态 保护 水土流失 水土流失防治、严禁超区取土 10 生态恢复期 植被恢复 150 合计 200 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 严禁超范围取土，表土剥离厚度0.3m，妥善保存用于后期复垦 | 取土场范围植被得到有效恢复，可视范围不现大面积黄土裸露，恢复林地面积不小于5.8442公顷，其他草地面积不小于0.2526公顷 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 员工生活污水经一体化污水处理设施处理；车辆冲洗废水经沉淀池处理；取土场范围地表径流设截排水沟、雨水导流沟截流收集并由沉淀池处理 | 生活污水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用作周边林地灌溉之用；洗车废水、采石场范围内地表径流雨水收集沉淀后用于场地洒水降尘之用，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 对机械设备等噪声源定期维护保养，降低机械噪声级别；土方运输限速、禁鸣 | 取土场场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；运输沿线不发生噪声扰民现象 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 雾炮机对场地洒水降尘；土方运输压平加盖篷布；运输车辆出场进行轮胎冲洗；食堂油烟废气经油烟净化器处理 | 取土场场界废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的排放要求 |
| 固体废物 | / | / | 生活垃圾统一收集由环卫部门处理；取土剥离的表土妥善堆存用于复垦；土方开采产生的废石头就地回填；洗车废水沉淀池泥沙定期清理堆放于表土暂存区 | 各固体废物合理利用，分类处理 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划执行 | 各监测结果达到相关标准要求 |
| 其他 | / | / | 服务期满后土地复垦，进行植被恢复 | 有效减少水土流失量，区域植被得到有效恢复 |

# 七、结论

中铁三局集团有限公司常益长项目经理部拟选址常德高新技术产业开发区灌溪镇铁山村作为常益长高铁常德站北广场建设的临时用地取土场，占地面积62351.32平方米，服务时限24个月，取土方量36万m3，项目仅服务于常德市常益长高铁工程，用作施工填筑土方，取土不外售。项目服务期满后立即实施土地复垦，植被恢复工作。项目符合国家产业政策，符合规划要求，选址及总平面图布置合理。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施后，项目实施过程中产生的污染物对环境的影响较小，取土场服务期满后，按照相关要求实施复垦方案，对取土场实施植被恢复后，本项目所产生的不利生态环境影响将得到极大缓解。因此，评价认为，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。